## Slide 1: คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในหุ่นยนต์
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 2: เวคเตอร์ และกฏทั่วไปของเวคเตอร์
Notes: เนื้อหาแรกก็คือ เวคเตอร์ค่ะ สำหรับเวคเตอร์นั้น มีการใช้ในงานหุ่นยนต์หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การหาตำแหน่งจุดปลาย ไปจนถึงการคำนวณงาน position control ซึ่งในวิชานี้ จะกล่าวถึงเวคเตอร์ในแง่ของการคำนวณหาตำแหน่ง position ของปลายแขนหุ่นยนต์ค่ะ

## Slide 3: เวคเตอร์ Vector
ระบบพิกัดใน Coordinate กลุ่มหนึ่ง
มีทิศทางกำหนดชัดเจน
ระบบพิกัด มีตั้งแต่ 1 มิติขึ้นไป
ตัวอย่างสัญลักษณ์ หรือ
ตัวอย่างสัญลักษณ์
ตัวอย่างแสดงค่า
A
B
Notes: คำแรก Robot คือ หุ่นยนต์ แต่บางคนจะได้ยินว่า Robotics ซึ่งจริงๆ แล้วแปลว่า การเรียนเรื่องเกี่ยวกับหุ่นยนต์ หมายถึง เทคนิค วิชาการใดๆ ที่มีหุ่นยนต์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ เมื่อเติม Industrialที่แปลว่าอุตสาหกรรม เข้าไปในคำว่า Robot ก็เลยกลายเป็น Industrial robot หุ่นยนต์อุตสาหกรรมค่ะ คำศัพท์ที่สำคัญ ที่สุดของวิชานี้ ก็คือ Link ซึ่งก็คือระยะระหว่างแกนหมุนหนึ่งกับอีกแกนหนึ่ง และ Joint คือข้อหมุนและแกนหมุนค่ะ และ Joint ที่ขยับได้ 1 แกนหมุน จะถูกเรียกว่า 1 Dof หรือ degree of freedom

## Slide 4: คุณสมบัติของเวคเตอร์
Magnitude of vector
Ex:
Unit Vector
Ex:
Notes: ต่อมา คุณสมบัติของเวคเตอร์ค่ะ เริ่มจากขนาดของเวคเตอร์ สามารถหาได้จากแสควร์รูทของผลรวมกำลังสองของเวคเตอร์ในแต่ละมิติ ตัวอย่างตามบรรทัดสองค่ะ ซึ่งเราได้อ้างอิงเวคเตอร์ตัวอย่างในหน้าที่แล้ว มาหาขนาดของเวคเตอร์ ซึ่งขนาดของเวคเตอร์จะได้จาก 3กำลัง2 บวกกับ 4กำลัง2 บวกกับ 10กำลัง2 แล้วเอาผลลัพธ์มาสแควร์รูท จะได้เป็น 11.18 ค่ะ ต่อมา unit vector หรือก็คือเวคเตอร์ 1 หน่วย เป็นเวคเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกับเวคเตอร์ที่อ้างอิง แต่จะมีขนาดเท่ากับ 1 หน่วยค่ะ โดยวิธีการหาก็คือ นำเวคเตอร์ตัวมัน หารกับขนาดของมันเอง โดยจากตัวอย่าง ก็นำ เวคเตอร์ 3, 4, 10 มาหารกับ 11.18 จากตัวอย่างที่แล้ว จะได้ออกมาเป็นคำตอบตามที่เห็นค่ะ

## Slide 5: คุณสมบัติของเวคเตอร์
Negative Vector
Parallel Vector เวคเตอร์ที่มีระยะห่างเท่ากันตลอด
Vector Addition การบวกเวคเตอร์
  เวคเตอร์มิติเดียวกัน สามารถบวกกันได้
  Ex:
Notes: สำหรับเวคเตอร์ตรงข้าม คือ Negative vector เป็นเวคเตอร์ที่มีตำแหน่ง และทิศทางในทางตรงกันข้ามกับเวคเตอร์ดั้งเดิม ซึ่งวิธีการหาเวคเตอร์ชนิดนี้ ก็แค่ คูณลบ1เข้าไปในเวคเตอร์แต่ละมิติเท่านั้นค่ะ สำหรับNegative Vector ชนิดนี้ มีขนาดที่เท่ากันกับเวคเตอร์ต้นแบบ และจัดเป็น Parallel Vector ด้วย ซึ่ง Parallel Vector หรือเวคเตอร์ขนาน คือ เวคเตอร์ที่มีระยะห่างจากเวคเตอร์ที่ขนานกัน เท่ากันเสมอ เวคเตอร์ขนาน ไม่จำเป็นจะต้องมีขนาดที่เท่ากัน แต่หน่วย unit vector จะต้องเหมือนกันค่ะ แต่จะเป็นทางบวก หรือทางลบก็ได้ ต่อมา เวคเตอร์สามารถบวกกันได้ โดยใช้จำนวนเวคเตอร์ในมิติเดียวกันมาบวกกันค่ะ ซึ่งการบวกในลักษณะนี้ ทำให้เกิดคุณสมบัติการบวกเกิดขึ้น ก็คือ สามารถสลับการบวกได้ หรือจะบวกชุดได้ก่อนก็ได้ค่ะ

## Slide 6: คุณสมบัติของเวคเตอร์
Vector Subtraction การลบเวคเตอร์
  การบวกเวคเตอร์กับ Negative Vector
Notes: สำหรับเวคเตอร์ตรงข้าม คือ Negative vector เป็นเวคเตอร์ที่มีตำแหน่ง และทิศทางในทางตรงกันข้ามกับเวคเตอร์ดั้งเดิม ซึ่งวิธีการหาเวคเตอร์ชนิดนี้ ก็แค่ คูณลบ1เข้าไปในเวคเตอร์แต่ละมิติเท่านั้นค่ะ สำหรับNegative Vector ชนิดนี้ มีขนาดที่เท่ากันกับเวคเตอร์ต้นแบบ และจัดเป็น Parallel Vector ด้วย ซึ่ง Parallel Vector หรือเวคเตอร์ขนาน คือ เวคเตอร์ที่มีระยะห่างจากเวคเตอร์ที่ขนานกัน เท่ากันเสมอ เวคเตอร์ขนาน ไม่จำเป็นจะต้องมีขนาดที่เท่ากัน แต่หน่วย unit vector จะต้องเหมือนกันค่ะ แต่จะเป็นทางบวก หรือทางลบก็ได้ ต่อมา เวคเตอร์สามารถบวกกันได้ โดยใช้จำนวนเวคเตอร์ในมิติเดียวกันมาบวกกันค่ะ ซึ่งการบวกในลักษณะนี้ ทำให้เกิดคุณสมบัติการบวกเกิดขึ้น ก็คือ สามารถสลับการบวกได้ หรือจะบวกชุดได้ก่อนก็ได้ค่ะ

## Slide 7: เวคเตอร์กับตรีโกณมิติ (2 มิติ)
ถ้ามีขนาดเวคเตอร์ และองศาของเวคเตอร์
เวคเตอร์ในแต่ละมิติ สามารถเขียนได้เป็น
ดังนั้น คำนวณย้อนกลับ
Notes: สำหรับการคำนวณเวคเตอร์นี้ เมื่อนำไปรวมกับตรีโกณมิติแล้ว บางครั้ง เวคเตอร์จะถูกนำไปเขียนในลักษณะของ ขนาดของเวคเตอร์ และองศา ซึ่งสามารถแปลงค่าในแกน x และ y ได้เป็น Ax = Acos theta และ Ay = Asin theta ถ้านำค่า Ax กับ Ay มาหาค่าย้อนกลับเป็นขนาด กับองศา จะได้เป็น A = sqrt ax^2 + ay^2 และ องศาคือ theta = arctan ay/ax วิธีนี้ ถูกนำไปใช้ในการคำนวณของหุ่นยนต์บ่อยๆ จึงมีความสำคัญมากค่ะ

## Slide 8: สมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวคเตอร์
Dot Product การคูณเวคเตอร์ในรูปแบบ Scalar
  มักจะใช้เพื่อหาว่า องศาระหว่างเวคเตอร์ทั้งสอง ทำมุมกันกี่องศา
  ตัวอย่างที่ใช้งาน เช่น การหางาน W = FS
Cross Product การคูณเวคเตอร์เพื่อได้ผลเป็นเวคเตอร์ที่ตั้งฉากกับสองเวคเตอร์
  โดยที่ คือ เวคเตอร์ 1 หน่วยของผลลัพธ์
  ของ cross product นั้น
  ใช้เพื่อหาทิศทางการวิ่งของหุ่นยนต์
Notes: สำหรับสมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวคเตอร์นั้น ถูกใช้งานค่อนข้างน้อย หรืออยู่ในขั้นที่สูงขึ้นไปของวิชาหุ่นยนต์ จึงจะขอพูดถึงเล็กน้อยค่ะ อย่างแรกคือ Dot product เป็นการคูณเวคเตอร์ในรูปแบบของสเกลล่า ตัวสมการคือ ซึ่งการใช้งานของ dot product ทางสายงานหุ่นยนต์ ใช้เพื่อหาว่า เวคเตอร์ทั้งสอง ทำมุมกันกี่องศา หรือเป็นเวคเตอร์ที่ตั้งฉาก หรือ อยู่ในเส้นทางเดียวกันหรือไม่ ตัวอย่างที่ใช้งานคือ การหาค่างาน จาก แรงคูณระยะทาง ค่ะ ส่วน cross product นั้น คือการคูณเวคเตอร์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นเวคเตอร์ค่ะ โดยตัวผลลัพธ์ของเวคเตอร์นั้นจะได้ตั้งฉากกับเวคเตอร์ทั้งสองที่ทำการ cross product กัน ประโยชน์ในการใช้งานทางสายหุ่นยนต์นั้น คือเพื่อให้ทราบทิศทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ หรือ การหาทิศทางที่ตั้งฉากกับผิวระนาบวัตถุ ซึ่งเรื่องนี้ จะเป็นการ apply งานโปรเจค ที่จะอยู่ในขั้นสูงขึ้นไปค่ะ
สำหรับสมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวคเตอร์นั้น ถูกใช้งานค่อนข้างน้อย หรืออยู่ในขั้นที่สูงขึ้นไปของวิชาหุ่นยนต์ จึงจะขอพูดถึงเล็กน้อยค่ะ อย่างแรกคือ Dot product เป็นการคูณเวคเตอร์ในรูปแบบของสเกลล่า ตัวสมการคือ 𝑎∙𝑏=‖𝑎‖‖𝑏‖ cos⁡𝜃=∑_(𝑖=1)^𝑛▒〖𝑎_𝑖 𝑏_𝑖 〗=𝑎_1 𝑏_1 "+ " 𝑎_2 𝑏_2 "+"… ซึ่งการใช้งานของ dot product ทางสายงานหุ่นยนต์ ใช้เพื่อหาว่า เวคเตอร์ทั้งสอง ทำมุมกันกี่องศา หรือเป็นเวคเตอร์ที่ตั้งฉาก หรือ อยู่ในเส้นทางเดียวกันหรือไม่ ตัวอย่างที่ใช้งานคือ การหาค่างาน จาก แรงคูณระยะทาง ค่ะ ส่วน cross product นั้น คือการคูณเวคเตอร์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นเวคเตอร์ค่ะ โดยตัวผลลัพธ์ของเวคเตอร์นั้นจะได้ตั้งฉากกับเวคเตอร์ทั้งสองที่ทำการ cross product กัน ประโยชน์ในการใช้งานทางสายหุ่นยนต์นั้น คือเพื่อให้ทราบทิศทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ หรือ การหาทิศทางที่ตั้งฉากกับผิวระนาบวัตถุ ซึ่งเรื่องนี้ จะเป็นการ apply งานโปรเจค ที่จะอยู่ในขั้นสูงขึ้นไปค่ะ

## Slide 9: ตัวอย่างการคำนวณหาตำแหน่งด้วยเวคเตอร์
Notes: ในตอนนี้ จะดูตัวอย่างการใช้เวคเตอร์คำนวณหาตำแหน่ง และข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถหาได้ โดยจะอ้างอิงการใช้งานกับแขนหุ่นยนต์ค่ะ

## Slide 10: โจทย์ตัวอย่าง (โจทย์แบบคณิตศาสตร์)
เวคเตอร์ A และ B เรียงต่อกัน ในลักษณะดังรูป โดยมีข้อมูลดังนี้
  เวคเตอร์ มีขนาด
  เวคเตอร์ มีขนาด
จงหา
- องศาระหว่างเวคเตอร์ A และ เวคเตอร์ B
- เวคเตอร์
- เวคเตอร์
- เวคเตอร์
Notes: โดยโจทย์ตัวอย่างแรกนี้ จะเป็นลักษณะโจทย์แบบคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นลักษณะของเวคเตอร์สองอันมาประกอบกัน โดยโจทย์กำหนดว่า เวคเตอร์ A มีขนาด Magnitude ที่ 53 หน่วย และทำมุมกับแกน x 20 องศา ส่วนเวคเตอร์ B มีขนาด Magnitude 34 หน่วย และทำมุมกับแกน X 63 องศา แล้วให้หาว่า องศาระหว่างเวคเตอร์ A กับ B ที่ทำมุมกัน ขนาดของ เวคเตอร์ A B R ที่เป็นลักษณะของโคออดิเนต X Y รายละเอียดของโจทย์ วาดภาพออกมาได้ในรูปทางขวา เวคเตอร์ A แสดงด้วย สีแดง เวคเตอร์ B แสดงด้วยสีฟ้า และ เวคเตอร์ R แสดงด้วยสีดำ โดยมีมุมองศา และขนาดตามกำหนด

## Slide 11: โจทย์ตัวอย่าง (โจทย์แบบหุ่นยนต์)
แขนหุ่นยนต์ 2 แกน แบบ Serial ในลักษณะดังรูป โดยมีข้อมูลดังนี้
  Link มีขนาด
  Link มีขนาด
จงหา
- องศาระหว่างแขนหุ่นยนต์ A และ B
- ระยะของ Link A ความยาวทาง X, และ Y
- ระยะของ Link B ความยาวทาง X, และ Y
- ตำแหน่งของจุดปลายแขนหุ่นยนต์
Notes: แต่ถ้าหากว่า เราเปลี่ยนโจทย์ตัวอย่าง จากแบบคณิตศาสตร์ เป็นโจทย์แบบหุ่นยนต์ โดยแปลงข้อความ ก็จะได้แบบในสไลด์นี้ค่ะ เนื้อหา และวิธีทำจะเหมือนเดิม แต่ข้อความจะเปลี่ยนไป เช่น ใช้ขนาดของ Vector เป็นขนาดของ Link แทน ที่จุดปลายของเวคเตอร์ R ก็จะปลี่ยนเป็นตำแหน่งปลายแขนของหุ่นยนต์ค่ะ

## Slide 12: วิธีแก้ปัญหา
หาขนาดของ A
หาขนาดของ B
Notes: วิธีแก้ปัญหา จะเริ่มจากโจทย์ที่จะให้หาเวคเตอร์ A และ B แบบ coordinate X,Y ก็คือใช้สมการ ระยะ X = ขนาดของเวคเตอร์ คูณด้วย cos theta และ ระยะ Y คือ ขนาดของเวคเตอร์ คูณด้วย Sin theta ซึ่งในเวคเตอร์ A นั้น ทางแกน X จะได้ 53 * cos 20 ก็คือ 49.8 และ แกน Y ได้ 53 * sin 20 ผลลัพธ์คือ 18.1 ส่วนทางเวคเตอร์ B ก็จะทำเช่นเดียวกับเวคเตอร์ A คือ แกน X จะได้ 34 * cos 63 ก็คือ 15.4 และ แกน Y ได้ 34 * sin 63 ผลลัพธ์คือ 30.3

## Slide 13: วิธีแก้ปัญหา
หาองศาระหว่างเวคเตอร์ A และ เวคเตอร์ B
วิธีที่ 1 ได้รับมุมมาแล้ว
วิธีที่ 2 มีเวคเตอร์แบบ co-ordinate XY
Notes: ต่อมา เราก็หามุมองศาระหว่างเวคเตอร์ A และ B ได้ โดยใช้สองวิธีค่ะ วิธีที่ 1 ใช้ในกรณีที่ เวคเตอร์ ถูกกำหนดให้มีองศาพร้อมอยุ่แล้ว เราก็จะสามารถหามุมระหว่างกันได้ โดยนำมุมของเวคเตอร์ทั้งสองมาลบกันทันที อีกวิธีหนึ่ง เป็นวิธีที่ใช้หามุม ในกรณีที่ เวคเตอร์ทั้งสองถูกให้มาแบบ coordinate XY ก็จะสามารถใช้สูตร dot product เวคเตอร์ได้ค่ะ จาก a.b = |A||B|cos theta ถ้าเราย้ายข้าง เพื่อหาองศา ก็จะได้ theta = arccos A.B/|A||B| ในที่นี้ คำตอบของโจทย์ข้อนี้ คือ 43 องศาค่ะ

## Slide 14: วิธีแก้ปัญหา
หาขนาดของ
Notes: ต่อมา การหาขนาดของ R หรือก็คือตำแหน่งปลายแขนหุ่นยนต์ ขนาดของ R จะได้จากการนำเวคเตอร์ A และ B มาบวกกันแบบเวคเตอร์ วิธีการที่ง่ายที่สุดคือ นำ coordinate XY มาใช้บวกกันเลย ดังนั้น Rx จะเท่ากับ Ax+Bx จะได้ผลลัพธ์เป็น 65.2 ส่วน Ry ก็จะได้เป็น 48.4 ค่ะ

## Slide 15: โจทย์ตัวอย่าง (โจทย์แบบหุ่นยนต์)
แขนหุ่นยนต์ 3 แกน แบบ Serial ในลักษณะดังรูป โดยมีข้อมูลดังนี้
  Link มีขนาด 100 และทำมุมกับแกน X 30 องศา
  Link มีขนาด120 และทำมุมกับแกน 30 องศา
  Link มีขนาด50 และทำมุมกับแกน 30 องศา
จงหา
-
-
-
- ตำแหน่งจุดปลายแขนของหุ่นยนต์
- องศามือจับที่ปลายแขนของหุ่นยนต์
Notes: จะลองดูโจทย์ตัวอย่างอีกแบบนึงค่ะ โจทย์ชนิดนี้ คือโจทย์แบบหุ่นยนต์เลย และจะมี Link 3 แกน โดยขนาดของ L1 L2 L3 จะเป็น 100 120 และ 50 ตามลำดับ และมุมของแต่ละ Link จะทำมุมกันและกันที่ 30 องศา ให้หาเช่นเดิมค่อ L1 L2 L3 และตำแหน่งจุดปลายแขนหุ่นยนต์ แบบ coordinate XY และ องศามือจับที่ปลายแขนหุ่นยนต์ ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงว่า เป็นองศาแบบเวคเตอร์ปลายแขนนะคะ แต่หมายถึงว่า ทิศทางที่ไว้ให้หุ่นยนต์หยิบจับค่ะ

## Slide 16: วิธีแก้ปัญหา
หาขนาดของ
หาขนาดของ
หาขนาดของ
Notes: ต่อมาคือการบวกกับการลบเมตริกซ์ ทั้งสองอย่างนี้จะต้องนำตำแหน่งของเมตริกซ์ที่ตรงกัน จึงจะมาบวกหรือลบกันได้ ดังนั้น กฎข้อบังคับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ขนาดของเมตริกซ์จะต้องเท่ากัน ไม่เช่นนั้น ตำแหน่งข้อมูลจะไม่ครบ และบวกลบกันไม่ได้ค่ะ อย่างตัวอย่างที่อยู่ในสไลด์ จะมีเมตริกซ์ A และ B ที่ทั้งสองอัน มีขนาด 2*3 เหมือนกันค่ะ จากนั้น ถ้า A+B ก็จะนำแถว หลักมาบวกกัน อย่าง 1+กับ-4 เป็น -3 2+3เป็น5 -3+1เป็น-2 แถวอื่นๆ ก็ทำเหมือนกันค่ะ ซึ่งก็จะได้ผลลัพธ์เป็นเมตริกซ์แบบทางขวา ส่วนการลบ ก็ทำเหมือนกัน วิธีทำก็เหมือนกัน แต่เปลี่ยนจากบวกเป็นลบ สุดท้ายจะได้คำตอบแบบข้างขวาค่ะ สำหรับการบวกเมตริกซ์ จะมีคุณสมบัติการสลับที่ และการสลับกลุ่มด้วย

## Slide 17: วิธีแก้ปัญหา
หาตำแหน่งจุดปลายของหุ่นยนต์
องศามือจับที่ปลายแขนของหุ่นยนต์
องศามือจับ ไม่ใช่องศาของเวคเตอร์ P
Notes: ต่อมาคือการบวกกับการลบเมตริกซ์ ทั้งสองอย่างนี้จะต้องนำตำแหน่งของเมตริกซ์ที่ตรงกัน จึงจะมาบวกหรือลบกันได้ ดังนั้น กฎข้อบังคับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ขนาดของเมตริกซ์จะต้องเท่ากัน ไม่เช่นนั้น ตำแหน่งข้อมูลจะไม่ครบ และบวกลบกันไม่ได้ค่ะ อย่างตัวอย่างที่อยู่ในสไลด์ จะมีเมตริกซ์ A และ B ที่ทั้งสองอัน มีขนาด 2*3 เหมือนกันค่ะ จากนั้น ถ้า A+B ก็จะนำแถว หลักมาบวกกัน อย่าง 1+กับ-4 เป็น -3 2+3เป็น5 -3+1เป็น-2 แถวอื่นๆ ก็ทำเหมือนกันค่ะ ซึ่งก็จะได้ผลลัพธ์เป็นเมตริกซ์แบบทางขวา ส่วนการลบ ก็ทำเหมือนกัน วิธีทำก็เหมือนกัน แต่เปลี่ยนจากบวกเป็นลบ สุดท้ายจะได้คำตอบแบบข้างขวาค่ะ สำหรับการบวกเมตริกซ์ จะมีคุณสมบัติการสลับที่ และการสลับกลุ่มด้วย

## Slide 18: เมตริกซ์ และกฏทั่วไปของเมตริกซ์
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ สำหรับเมตริกซ์นี้ มีการข้อมูลที่เยอะกว่าที่สามารถบรรจุไว้ในสไลด์ได้ จึงจะขอพูดถึงเฉพาะส่วนที่จำเป็นต้องใช้จริงๆ ค่ะ

## Slide 19: เมตริกซ์ Matrix
ระบบพิกัดในรูปแบบหลายมิติ
สามารถเขียนแปลงเวคเตอร์เป็นเมตริกซ์ได้
เขียนสัญลักษณ์ด้วย ตัวอักษรใหญ่
โครงสร้างของเมตริกซ์ ทำให้ทราบรายละเอียดระดับลึก ได้มากกว่าเวคเตอร์
ใช้งานทดแทนเวคเตอร์ได้
โครงสร้างเมตริกซ์ซับซ้อนกว่า เนื่องจากมีตัวแปรมากกว่าเดิม
Notes: เมตริกซ์คือ ระบบพิกัดข้อมูลในรูปแบบหลายมิติ เราสามารถแปลงเวคเตอร์ให้กลายเป็นเมตริกซ์ได้ ตัวสัญลักษณ์จะแสดงเป็นอักษรภาษอังกฤษตัวใหญ่ และเนื่องจากเมตริกซ์แสดงออกมาได้หลายมิติ ทำให้ข้อมูลสามารถบอกรายละเอียดได้ลึกกว่าข้อมูลเวคเตอร์ เราสามารถใช้แทนเวคเตอร์ได้ แต่เพราะข้อมูลที่เยอะกว่า ดังนั้น การใช้งานจะยากและซับซ้อนกว่าค่ะ

## Slide 20: ตัวอย่างการเขียนเมตริกซ์ (2 มิติ)
จาก เวคเตอร์
เมตริกซ์
Notes: สมมุติว่า เรานำเวคเตอร์ 3 4 10 จากสไลด์ก่อนหน้า มาแปลงเป็นเมตริกซ์ ก็จะเปลี่ยนจาก ตัว R เล็ก เป็น R ใหญ่ และเขียนข้อมูล 3 4 10 ลงไปในเวคเตอร์ ซึ่งสำหรับข้อมูลเวคเตอร์นั้น เขียนเป็นแนวตั้ง ถ้าหากว่า ต้องการเขียนแนวนอน สามารถเขียนได้ โดยการใส่ transpose ไว้ที่มุมขวาบน

## Slide 21: การใช้งานเมตริกซ์ในงานหุ่นยนต์
ในระบบหุ่นยนต์ จะใช้งานหลักในรูปแบบของ Translation และ Rotation Matrix
สามารถนำโครงสร้าง Matrix ไปสร้างเป็น Coordinate frame ได้
นำไปคำนวณข้อมูลระดับสูงของงานหุ่นยนต์ได้ดีกว่า มีความละเอียดแม่นยำสูงกว่า (บางครั้งง่ายกว่า)
Notes: เมตริกซ์นำมาใช้งานหุ่นยนต์บ่อยครั้ง โดยส่วนใหญ่จะแสดงในรูปของ translation และ rotation matrix หรือเมตริกซ์ที่มีการผสมผสานกันของสองรูปแบบนี้ เนื่องจากว่าข้อมูลของเมตริกซ์มีความละเอียดกว่า จึงสามารถบอกข้อมูลของ frame มิติแกนได้ดีกว่าเวคเตอร์ ซึ่งเรื่องของ frame จะอธิบายในตอนต่อไปค่ะ สำหรับเมตริกซืนี้ มีประโยชน์ในการคำนวณระดับสูง โดยเฉพาะในวงการหุ่นยนต์ เช่น คาลิเบรชัน จาโคเบียน หรือการบอกข้อมูลของ link joint ในแตละแกนต่างๆ

## Slide 22: คุณสมบัติของเมตริกซ์
ในเมตริกซ์ขนาด 2 มิติ สามารถเขียนขนาดได้เป็น ขนาด โดย
  m เป็นความสูงของเมตริกซ์ (row) และ
  n เป็นความยาวของเมตริกซ์ (column)
สามารถแสดงตำแหน่งของข้อมูลเมตริกซ์ ที่ตำแหน่งนั้นๆ เป็น
Notes: ในตอนนี้ จะแสดงเฉพาะ เมตริกซ์ 2 มิติค่ะ เพราะเมตริกซ์มิติอื่นๆ นั้น ไม่ค่อยใช้ในงานหุ่นยนต์เท่าไหร่นักจึงไม่ขอกล่าวถึง ตัวเมตริกซ์สองมิติ จะมีการกำหนดขนาดเป็น m*n โดยตัว m คือจำนวนแถว หรือความสูงของเมตริกซ์ ภาษาอังกฤษคือ row และตัว n จะกำหนดเป็นจำนวนความยาวของเมตริกซ์ ในแนวนอน ภาษาอังกฤษคือ column โดยตัวแปรภายในเมตริกซ์ สามารถใช้ตัวอักษรตัวเล็ก แล้วห้อยท้ายด้วยตำแหน่ง row และ column เพื่อแสดงตำแหน่งของตัวเลขในแถวและหลักนั้นๆ จากภาพด้านล่าง จะอธิบายถึง row ที่เป็นแนวตั้งสีน้ำเงิน และ column ที่เป็นแนวนอนสีแดงค่ะ ตัวแปรภายในเขียนได้เป็นแบบในภาพค่ะ

## Slide 23: คุณสมบัติของเมตริกซ์
Matrix Transpose
  สลับตำแหน่งของ row, column เป็นตำแหน่ง column และ row
  ใช้สัญลักษณ์ T ที่มุมขวาบนของตัวเมตริกซ์
ตัวอย่าง
Notes: ต่อมาคือ transpose matrix หลักการก็คือ สลับแถว กับหลัก ของ matrix ค่ะ ซึ่งขนาดของเมตริกและข้อมูลทั้งหมดก็จะสลับกันหมด สัญลักษณ์การทำ transpose คือใส่ ตัว T ที่หัวมุมบนขวาของเมตริกซ์ อย่างเช่นตัวอย่างที่เห็นในสไลด์ คือเมตริกซ์ขนาด 2*3 เมื่อนำมา transpose เมตริกซ์จะเปลี่ยนขนาดเป็น 3*2 และเรียงเลขสลับกันแบบในสไลด์ค่ะ

## Slide 24: คุณสมบัติของเมตริกซ์
Matrix Addition Subtraction การบวกลบเมตริกซ์
  ขนาดของเมตริกซ์ทั้งสอง ต้องเท่ากัน
  นำข้อมูลในเมตริกซ์ในตำแหน่ง row และ column เดียวกัน มาบวก และลบกัน
ตัวอย่าง และ
Notes: ต่อมาคือการบวกกับการลบเมตริกซ์ ทั้งสองอย่างนี้จะต้องนำตำแหน่งของเมตริกซ์ที่ตรงกัน จึงจะมาบวกหรือลบกันได้ ดังนั้น กฎข้อบังคับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ขนาดของเมตริกซ์จะต้องเท่ากัน ไม่เช่นนั้น ตำแหน่งข้อมูลจะไม่ครบ และบวกลบกันไม่ได้ค่ะ อย่างตัวอย่างที่อยู่ในสไลด์ จะมีเมตริกซ์ A และ B ที่ทั้งสองอัน มีขนาด 2*3 เหมือนกันค่ะ จากนั้น ถ้า A+B ก็จะนำแถว หลักมาบวกกัน อย่าง 1+กับ-4 เป็น -3 2+3เป็น5 -3+1เป็น-2 แถวอื่นๆ ก็ทำเหมือนกันค่ะ ซึ่งก็จะได้ผลลัพธ์เป็นเมตริกซ์แบบทางขวา ส่วนการลบ ก็ทำเหมือนกัน วิธีทำก็เหมือนกัน แต่เปลี่ยนจากบวกเป็นลบ สุดท้ายจะได้คำตอบแบบข้างขวาค่ะ สำหรับการบวกเมตริกซ์ จะมีคุณสมบัติการสลับที่ และการสลับกลุ่มด้วย

## Slide 25: คุณสมบัติของเมตริกซ์
การคูณเมตริกซ์กับสเกลล่า (ตัวเลขเดี่ยว)
  นำตัวเลขสเกลล่า ไปคูณกับข้อมูลในเมตริกซ์ทั้งหมด
ตัวอย่าง และให้
Notes: ต่อมา การคูณเมตริกซ์ จะแบ่งเป็นสองแบบคือการคูณแบบสเกลล่า และการคูณแบบเมตริกซ์ การคูณแบบสเกลล่า หรือเลขเดียวนั้น ง่ายค่ะ คือการนำค่าที่ต้องการจะคูณ มาคูณกับข้อมูลในเมตริกซ์ทุกตัว เช่นในตัวอย่าง เราต้องการจะคูณ cกับ A เข้าด้วยกัน และ c=3 วิธีทำก็จะทำตามในสไลด์ค่ะ คือคูณกับทุกๆตัว และผลลัพธ์การคูณก็จะได้ขนาดของเมตริกซ์เท่ากับเมตริกซ์ที่ถูกนำมาคูณค่ะ ในตัวอย่างนีก็จะเป็นเมตริกซ์ขนาด 2*3 ค่ะ และคำตอบของเมตริกซ์ A ที่คูณกับ 3 ก็จะได้คำตอบเป็น 3 6 -9 15 21 6 ค่ะ

## Slide 26: คุณสมบัติของเมตริกซ์
การคูณเมตริกซ์กับเมตริกซ์
  ขนาดของ column ในเมตริกซ์แรก ต้องเท่ากับ ขนาดของ row ในเมตริกซ์ที่สอง
  โดยที่
  นำตัวเลขแต่ละตัวใน row ของเมตริกซ์ B ไปคูณกับแต่ละตัวใน column ของเมตริกซ์ A แล้วนำมาบวกกัน เมตริกซ์ใหม่ที่ได้ จะมีขนาดเท่ากับขนาดของ row ของเมตริกซ์ A และ ขนาด column ของเมตริกซ์ B
Notes: สำหรับการคูณระหว่างเมตริกซ์กับเมตริกซ์นั้น มีความซับซ้อนกว่า ซึ่งอย่างแรก ขนาดของเมตริกซ์นั้นไม่จำเป็นจะต้องเท่ากัน แต่ขนาดของหลักในเมตริกซ์ที่เป็นตัวตั้งซึ่งก็คือ A จะต้องเท่ากับขนาดแถวของเมตริกซ์ที่จะนำมาคูณ คือ B วิธีการคูณก็คือ นำแถวของ b แต่ละหลักแนวตั้ง มาจับคู่แล้วคูณกับแถวของ a จากนั้น นำผลลัพธ์ที่คูณได้ มารวมกัน ต่อมาก็คูณกับแถวอื่นๆ ของ A ต่อ ทำไปเรื่อยๆ จนหมดแถว แล้วเปลี่ยนหลักของ B เป็นหลักที่ 2 และ 3 ไปเรื่อยๆ จนหมด ดังนั้น ขนาดของเมตริกซ์ผลลัพธ์ จะเท่ากับขนาดแถวของ A และขนาดหลักของ B คือ A ขนาด i*j คูณกับ B j*k จะได้ C i*k ค่ะ สำหรับการคูณเมตริกซ์กับเมตริกซ์นั้น จะไม่มีคุณสมบัติการสลับที่เนื่องจากติดปัญหาเรื่องขนาด และวิธีการคูณที่ต้องใช้ตำแหน่งแถวและหลัก ดังนั้น A * B จึงไม่เท่ากับ B* A

## Slide 27: ตัวอย่างการคูณเมตริกซ์
กำหนดให้ และ หา
ดังนั้น เมตริกซ์ ซึ่งเป็นเมตริกซ์ขนาด
Notes: สำหรับการคูณระหว่างเมตริกซ์กับเมตริกซ์นั้น มีความซับซ้อนกว่า ซึ่งอย่างแรก ขนาดของเมตริกซ์นั้นไม่จำเป็นจะต้องเท่ากัน แต่ขนาดของหลักในเมตริกซ์ที่เป็นตัวตั้งซึ่งก็คือ A จะต้องเท่ากับขนาดแถวของเมตริกซ์ที่จะนำมาคูณ คือ B วิธีการคูณก็คือ นำแถวของ b แต่ละหลักแนวตั้ง มาจับคู่แล้วคูณกับแถวของ a จากนั้น นำผลลัพธ์ที่คูณได้ มารวมกัน ต่อมาก็คูณกับแถวอื่นๆ ของ A ต่อ ทำไปเรื่อยๆ จนหมดแถว แล้วเปลี่ยนหลักของ B เป็นหลักที่ 2 และ 3 ไปเรื่อยๆ จนหมด ดังนั้น ขนาดของเมตริกซ์ผลลัพธ์ จะเท่ากับขนาดแถวของ A และขนาดหลักของ B คือ A ขนาด i*j คูณกับ B j*k จะได้ C i*k ค่ะ สำหรับการคูณเมตริกซ์กับเมตริกซ์นั้น จะไม่มีคุณสมบัติการสลับที่เนื่องจากติดปัญหาเรื่องขนาด และวิธีการคูณที่ต้องใช้ตำแหน่งแถวและหลัก ดังนั้น A * B จึงไม่เท่ากับ B* A

## Slide 28: คุณสมบัติของเมตริกซ์
Identity Matrix เมตริกซ์ที่คูณกับเมตริกซ์ใดๆ ได้เมตริกซ์นั้น
  มีสัญลักษณ์
  ขนาดของเมตริกซ์ต้องเป็น square Matrix คือเมตริกซ์ที่มีขนาดเท่ากันทั้ง Row และ Column
Determinant คุณสมบัติเมตริกซ์ที่แสดงเป็นจำนวนตัวเลขเดี่ยว
  สามารถหาได้เมื่อเป็น square matrix เท่านั้น
Inverse Matrix เมตริกซ์ที่คูณกับเมตริกซ์แล้วได้ Identity Matrix
  สามารถหาได้ เมื่อเป็น square matrix เท่านั้น
Notes: สำหรับคุณสมบัติต่อมาคือ identity matrix ซึ่งเป็นเมตริกซ์ที่คูณกับเมตริกซ์ใดๆ จะได้เมตริกซ์นั้น แต่ identity matrix นั้นจะต้องมีขนาดของแถวและหลักที่เท่ากันเท่านั้น หรือที่เรียกว่า square matrix หรือ เมตริกซ์สมาตร สัญลักษณ์ของเมตริกซ์คือตัว I ต่อมาคือ determinant หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า det เป็นการแสดงคุณสมบัติเมตริกซ์ให้กลายเป็นตัวเลขเดี่ยว สำหรับ det จะหาได้ต้องเป็น square matrix เท่านั้น การหา det ในเมตริกขนาด 2*2 หรือ 3*3 สามารถหาได้โดยการคูณไขว้ สำหรับการหาเมตริกซ์ที่มีขนาดมากกว่านั้น มีความซับซ้อนมากกว่า ขอแนะนำให้ไปหาวิธีจากหนังสือหรือตามอินเตอร์เน็ตค่ะ ต่อมา inverse matrix คือเมตริกซ์ที่เมื่อคูณกับเมตริกซ์เดิมแล้ว จะได้ identity matrix วิธีการหา inverse เมตริกซ์นั้นจะไม่ขอกล่าวถึงค่ะ

## Slide 29: คุณสมบัติอื่นๆ ของเมตริกซ์
Minor เมตริกซ์ที่เกิดจากการตัด row, column ที่กำหนด
Cofactor ค่าเป็น 1 หรือ -1 ขึ้นกับผลรวม row+column
Adjoint เมตริกซ์ที่ใช้เพื่อหา inverse matrix
Notes: สำหรับคุณสมบัติอื่นๆ ของเมตริกซ์ จะมีการหา minor cofactor และ adjoint ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการหา det กับ inverse matrix แต่จะไม่ขอกล่าวถึงในนี้ค่ะ

## Slide 30: นิยามของ Position, Orientation และ Frame
Notes: ตอนนี้ จะพูดถึงนิยามของ position orientation และ frame ที่ใช้มากในวิชาหุ่นยนต์ค่ะ ซึ่งในเรื่องนี้ จะถูกใช้งานจนไปถึงระดับสูง จึงมีความสำคัญมากค่ะ

## Slide 31: Position
การกำหนดตำแหน่ง หรือบอกนิยามจุดที่ตั้ง ด้วย co-ordinate XYZ
สามารถกำหนดจุดตำแหน่งใดๆ ก็ตามด้วย Position Vector
สามารถกำหนดการเขียน position matrix ได้ด้วย เมตริกซ์ขนาด 3x1
ถ้ามีการเคลื่อนที่ จะเรียกว่า Transformation Matrix
ตัวแปร position มักจะใช้ P
Notes: position คำตำแหน่งของสิ่งใดๆ ที่ต้องการจะกล่าวถึง จะเป็นการกำหนดตำแหน่งด้วย co-ordinate xyz สามารถใช้ vector หรือ matrix ในการกำหนดตำแหน่งได้ ถ้าถูกใช้เพื่อกำหนดการเคลื่อนที่ก็จะเรียกว่า transformation matrix สำหรับ positionใดๆ มักจะกำหนดเป็นตัวย่อ P

## Slide 32: Orientation
ทิศทาง และการหมุนของวัตถุ ซึ่ง position อย่างเดียว ไม่สามารถบอกทิศทางได้
เรียกได้ว่า เป็น Rotation Matrix
ถ้ามี position และ orientation รวมกัน จึงสามารถบอกทิศทางและตำแหน่งที่หันหน้าไป
สามมิติ ใช้เมตริกซ์ขนาด 3x3
ใช้สัญลักษณ์ R
Notes: Orientation จะเรียกว่า เป็นทิศทาง หรือการหมุนวัตถุ ในงานหลายอย่าง เพียงแค่ position อย่างเดียว ไม่เพียงพอต่อการบอกข้อมูลของตำแหน่งค่ะ เช่น ถ้าต้องการทราบว่า วัตถุหันหน้าไปทางไหน หรือ มือจับหุ่นยนต์หันไปทางวัตถุที่ต้องการจะหยิบหรือไม่ ดังนั้น วัตถุหนึ่งชิ้น จำเป็นจะต้องมี position orientation ไว้ด้วยกัน ถ้าเป็นการหมุน จะเรียกว่า Rotation matrix ในการหา orientation ที่เพียงพอต่อระดับ 3 มิตินั้น จำเป็นต้องใช้เมตริกซ์ที่มีขนาด 3*3 ค่ะ และสัญลักษณ์อักษรที่ใช้คือ R ใหญ่ ซึ่งลักษณะของ rotation matrix จะมีรูปแบบเมตริกซ์ที่ด้านล่างนี้ค่ะ

## Slide 33: Rotation Matrix
Rotation Matrix มีมุมมองการหมุนที่สำคัญ 3 แบบ คือ หมุนแนวแกน z, y, และ x
วิธีตรวจเช็คค่าหมุนทางบวกหรือลบ
  ใช้กฎมือขวาอ้างอิงการหมุน (ทางบวกหมุนทวนเข็มนาฬิกาเสมอ)
  ถ้าวางจากกระดาษ ให้วางแกน โดยแกนที่หมุน หันออกจากกระดาษ
Rotation Matrix
X-axis
Y-axis
หมุนแนวแกน Z
Y-axis
Z-axis
หมุนแนวแกน X
X-axis
Z-axis
หมุนแนวแกน Y

## Slide 34: Orientation
วิธีการใส่ค่าเมตริกซ์ ใน Rotation Matrix
ตัวอักษรตัวที่สองคือแกนที่หมุน
ตัวอักษรตัวแรกคือแกนอ้างอิง
ถ้าหมุนแกนตัวเอง ค่าที่ได้ จึงเป็น 1 ที่เหลือเป็น 0
แกนที่หมุน
แกนอ้างอิง
เช่น คือ แกน y ที่หมุนแล้วเทียบกับแกนทาง x เดิม
ได้
X-axis
Y-axis
Notes: Orientation จะเรียกว่า เป็นทิศทาง หรือการหมุนวัตถุ ในงานหลายอย่าง เพียงแค่ position อย่างเดียว ไม่เพียงพอต่อการบอกข้อมูลของตำแหน่งค่ะ เช่น ถ้าต้องการทราบว่า วัตถุหันหน้าไปทางไหน หรือ มือจับหุ่นยนต์หันไปทางวัตถุที่ต้องการจะหยิบหรือไม่ ดังนั้น วัตถุหนึ่งชิ้น จำเป็นจะต้องมี position orientation ไว้ด้วยกัน ถ้าเป็นการหมุน จะเรียกว่า Rotation matrix ในการหา orientation ที่เพียงพอต่อระดับ 3 มิตินั้น จำเป็นต้องใช้เมตริกซ์ที่มีขนาด 3*3 ค่ะ และสัญลักษณ์อักษรที่ใช้คือ R ใหญ่ ซึ่งลักษณะของ rotation matrix จะมีรูปแบบเมตริกซ์ที่ด้านล่างนี้ค่ะ

## Slide 35: Rotation Matrix (Z)
X-axis
Y-axis
Notes: แต่สำหรับ บางคน อาจจะใช้วิธีจำค่ะ เพราะ rotation matrix พื้นฐานนั้น มีแค่ 3 รูปแบบเท่านั้น ก็คือ rotation z เมตริกซ์ที่ได้จะเป็นดังรูป วิธีจำคือ cos จะอยู่แนวทแยงซ้ายบนมาขวาล่าง และที่เหลือคือ sin ส่วนจะหมุนแกนไหน ก็คือใส่ 1 ที่เหลือก็เป็น 0 และสำหรับเครื่องหมาย ลบนั้น จะอยู่ทางขวาบนค่ะ

## Slide 36: Rotation Matrix (Y)
X-axis
Z-axis
Notes: แต่สำหรับ บางคน อาจจะใช้วิธีจำค่ะ เพราะ rotation matrix พื้นฐานนั้น มีแค่ 3 รูปแบบเท่านั้น ก็คือ rotation z เมตริกซ์ที่ได้จะเป็นดังรูป วิธีจำคือ cos จะอยู่แนวทแยงซ้ายบนมาขวาล่าง และที่เหลือคือ sin ส่วนจะหมุนแกนไหน ก็คือใส่ 1 ที่เหลือก็เป็น 0 และสำหรับเครื่องหมาย ลบนั้น จะอยู่ทางขวาบนค่ะ

## Slide 37: Rotation Matrix (X)
Y-axis
Z-axis
Notes: แต่สำหรับ บางคน อาจจะใช้วิธีจำค่ะ เพราะ rotation matrix พื้นฐานนั้น มีแค่ 3 รูปแบบเท่านั้น ก็คือ rotation z เมตริกซ์ที่ได้จะเป็นดังรูป วิธีจำคือ cos จะอยู่แนวทแยงซ้ายบนมาขวาล่าง และที่เหลือคือ sin ส่วนจะหมุนแกนไหน ก็คือใส่ 1 ที่เหลือก็เป็น 0 และสำหรับเครื่องหมาย ลบนั้น จะอยู่ทางขวาบนค่ะ

## Slide 38: Frame
แกนอ้างอิง เพื่อใช้ในการอ้างอิงตำแหน่งจุดเทียบแกนอ้างอิงนี้
Frame สามารถเทียบ co-ordinate กับ Frame อื่นๆ ได้
ต้องใช้ Translation และ Rotation Matrix ทั้งสองอย่างเพื่อสร้าง Frame
ใช้เพื่ออ้างอิงตำแหน่งในกลุ่มเดียวกัน หรือเชื่อมโยง Frame ซึ่งกันและกัน เช่น
  Frame สำหรับข้อมูล ตำแหน่งสิ่งของ
  Frame สำหรับแกนหมุนหุ่นยนต์ในแต่ละแกน
Notes: ต่อมาก็คือ frame เรียกว่าแกนอ้างอิง เพื่อใช้ในการอ้างอิงposition กับ frame อื่นๆ ตัว จะต้องมีทั้ง translation และ rotation matrix ในการสร้าง frameๆ หนึ่ง ซึ่ง frame จะอ้างอิงกับ world coordinate หรือกับ frame อื่นๆ ก็ได้ค่ะ ประโยชน์ของ frame นั้น ใช้เพื่ออ้างอิงกลุ่มวัตถุกลุ่มเดียวกัน เช่น ของที่อยู่ในถาดเดียวกัน หรือเชื่อมโยงระหว่างกันและกัน เช่นตำแหน่งกล้อง เทียบกับหุ่นยนต์ ตำแหน่งแขนหุ่นยนต์ในแต่ละ link ที่ต่อแบบ serial กันและกัน

## Slide 39: วิธีการใช้งาน Frame
ตำแหน่ง Position ใน Frame B เป็น
ทิศทาง Rotation ของ Frame B ไปที่ Frame A คือ
Position ใหม่ ที่ Frame A คือ
คำนวณย้อนกลับ
Notes: สำหรับวิธีการใช้งาน frame นั้น เราจะต้องอ้างอิงตำแหน่ง position กับ rotation matrix ก่อน ซึ่งก็คือ Position P ที่เฟรม B และ Rotation R ที่หมุนจาก frame B ไปที่ frame A ก็จะเป็นเป็น R AB สังเกตว่าตำแหน่งปลายทางจะอยู่ด้านบน และกำหนดตำแหน่งปลายทางเป็น Position P ที่เฟรม A ก็จะได้สมการเป็น PA=RAB * PB ถ้าเราต้องการจะหา position P ที่เฟรม B ก็จะหา inverse matrix ของ RAB ซึ่งก็คือ RBA จะได้ PB = RBA * PA

## Slide 40: วิธีการใช้งาน Frame
Rule of Inverse Rotation Matrix:
  Transpose of Rotation Matrix = Inverse Matrix
  =
เฟรมใหม่ มีการเปลี่ยน Position
Notes: สำหรับความพิเศษของ Rotation matrix นั้นคือ การหา inverse matrix นั้นง่าย เนื่องจากว่า transpose matrix ของ rotation matrix ก็คือ inverse matrix แล้ว ซึ่งทำให้ง่ายต่อการคำนวณค่ะ ต่อมา ถ้าเพิ่มเติมว่า Frame ใหม่มีการย้ายที่ด้วย โดยสมมุติว่า position คือ P* ดังนั้น PA=RAB*PB+P* ค่ะ

## Slide 41: ตัวอย่างของ Position, Orientation และ Frame
Notes: ในตอนที่แล้ว ได้พูดถึงนิยามและวิธีการใช้งานของ position orientation และ frame ไปแล้ว ต่อไปนี้จะให้ดูตัวอย่างการใช้งานของมันกันค่ะ

## Slide 42: ตัวอย่าง 1 การใช้งาน Frame
วัตถุบนเฟรม B อยู่ที่ ตำแหน่ง เฟรม B หมุนไปจากเฟรม A เป็นมุม 30 องศา จงหาตำแหน่งใหม่บนเฟรม A
Rotation Matrix B ในเฟรม A
ตำแหน่งวัตถุ
ดังนั้น ตำแหน่งวัตถุ บนเฟรม A คือ
Notes: ตัวอย่างที่ 1 คือการใช้งาน frame แบบพื้นฐาน โดยโจทย์คือ วัตถุ ตั้งอยู่บนเฟรม P ที่ตำแหน่ง 0 20 0 แล้วเฟรม B หมุนไปจากเฟรม A เป็นมุม 30 องศา จงหาตำแหน่งของ P ที่เทียบกับเฟรม A ซึ่งจากโจทย์นี้ เราจะสามารถหา Rotation matrix ของเฟรม B เทียบกับ เฟรม A ได้เป็น Rotation 30 องศาแนวแกน z ซึ่งผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบในสไลด์ค่ะ จากนั้น จากโจทย์ ทำให้ทราบว่า ตำแหน่งวัตถุ อยู่บนเฟรม B คือ 0,20,0 ดังนั้น ถ้าคำนวณตำแหน่งวัตถุที่เกิดขึ้นบนเฟรม A ก็จะหาได้จาก Rotation matrix คูณด้วย Position P b จะได้คำตอบออกมาเป็น -10 17.32 0 ค่ะ

## Slide 43: ตัวอย่าง 2 การนำไปใช้ร่วมกับหุ่นยนต์
หุ่นยนต์ สามแกน มีความยาว Link 1,2,3 คือ 24, 30, 12 mm ตามลำดับ
แต่ละแกนวางตัวบน world coordinate แบบตามรูป จงหา Position สุดท้ายของปลายแขนหุ่นยนต์ในแต่ละแกน อ้างอิง world coordinate
Notes: สำหรับการใช้งานเฟรมร่วมกับหุ่นยนต์ ก็จะมีตัวอย่างโจทย์แบบในสไลด์ ซึ่งเป็นตัวอย่างจากวีดีโอเก่าค่ะ คือ หุ่นยนต์ 3 แกน ที่อยู่ในเพลน xy มีความยาวลิ้งค์แต่ละอันเป็น 24,30,12 และมีองศาการหมุนแบบในภาพ ให้หาตำแหน่ง position จุดปลายของหุ่นยนต์ และแต่ละแกนหมุน

## Slide 44: วิธีทำ
กำหนด Frame ของแต่ละแกนของแขนหุ่นยนต์
X
Y
{1}
{0}=world coordinate
{2}
{3}
Notes: โดยวิธีทำคือ อย่างแรกสุด กำหนด frame ของแต่ละแกนของแขนหุ่นยนต์ขึ้นมา ก็จะได้แบบในภาพค่ะ โดยกำหนดเลขของเฟรมไว้ด้วย

## Slide 45: วิธีทำ
กำหนด Position ของแต่ละแกน
กำหนด Orientation ของแต่ละเฟรม
Notes: จากนั้น ก็กำหนด position ของแต่ละแกน ซึ่งจะได้ PL1 PL2 PL3 เป็นตามนี้ เพราะว่าจากสไลด์ก่อนหน้า link จะวิ่งในแนวแกน x ในแต่ละเฟรมค่ะ ต่อมา ก็กำหนด rotation matrix ของแต่ละเฟรม ซึ่งจะได้ตามนี้ จะสังเกตว่า แต่ละเฟรมก็ก็จะใช้องศาอ้างอิงกับเฟรมก่อนหน้าค่ะ ไม่ใช้องศาอ้างอิงกับ world coordinate เช่น R12 คือ แกน2 หมุนไป 30 องศาเมื่อเทียบกับแกน 1 ค่ะ

## Slide 46: วิธีทำ
เปลี่ยน Orientation แต่ละเฟรม ให้อ้างอิง Frame {0}
Notes: ต่อมาก็นำ Rotation matrix มาหาองศาการหมุน โดยเทียบกับ World coordinate หรือก็คือ Frame 0 ซึ่งแต่ละเฟรม ก็จะได้มาจากการนำ Rotation matrix แต่ละเฟรมที่เชื่อมถึงกันมาคูณกัน สังเกตง่ายๆ โดยสามารถดูได้จากตัวเลขค่ะ เช่น ถ้า Rotation matrix 0 3 ก็คือ การนำ R01 R12 R23 มาคูณกัน จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น R03 ซึ่งหลักการดู ก็สามารถดูได้จากเลข Rotation matrix ที่กำกับไว้ หนึ่งตัวล่างกับตัวบนตัดกัน สองตัวล่างตัวบนตัดกัน สุดท้ายจะเหลือ 0 กับ 3 ค่ะ

## Slide 47: วิธีทำ
หาตำแหน่งจุดปลายของ Link 1 เทียบกับ world coordinate
หาตำแหน่งจุดปลาย Link 2 เทียบกับ world coordinate
Notes: ต่อมา หลังจากได้ rotation matrix ที่เทียบกับเฟรม 0 แล้ว ก็ทำการหาตำแหน่งของแต่ละแกน ด้วยการใช้สูตร P = RP ซึ่ง Link 1 ก็จะได้จาก R01 คูณ PL1 เป็น 16.971, 16.971, 0 ต่อมา link2 คือการต่อกับ link1 จึงต้องนำตำแหน่ง P1 มาบวกรวมไปด้วย ได้เป็น 24.741, 45.951, 0

## Slide 48: วิธีทำ
หาตำแหน่งจุดปลาย Link 3 เทียบกับ world coordinate
Notes: สุดท้าย ตำแหน่ง P3 ก็ทำเหมือนเดิมค่ะ ดังนั้น จะได้ออกมาเป็น 35.133, 51.951, 0 คะ