## Slide 1: การคำนวณ Forward Kinematics
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 2: Kinematics
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 3: Kinematics
การคำนวณการเคลื่อนไหว
ไม่นำแรง Force ทอร์ค Torque มาเกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้องกับ
  ตำแหน่ง Position
  ความเร็ว Velocity และ
  ความเร่ง Acceleration

## Slide 4: Link & Joint
ตัวโครงแขน คือ Link
แขนหุ่นยนต์เชื่อมต่อกันเป็นทอดๆ ด้วย Joint
  ระหว่าง Link กับ Link คือ Join
การอธิบายลักษณะการเคลื่อนตัวของของแต่ละ Joint เรียกว่า Lower pair

## Slide 5: Lower pair
Notes: Lower pair คือการอธิบายการเชื่อมต่อระหว่างโครงสร้าง Link และอธิบายถึงลักษณะการเคลื่อนตัวเมื่อเทียบกับอีก Link หนึ่ง โดยส่วนใหญ่ แขนหุ่นยนต์จะมีลักษณะ joint หมุน ที่เรียกว่า Revolute Joint กับแบบ Slide แนวตรง ที่เรียกว่า Prismatic Joint ทั้งสองอย่างนี้ จะมีเพียง 1 Degree of freedom ซึ่งส่วนน้อยจะมีการสร้างแมคคานิคส์ ให้มี หลาย dof ขึ้นไป เช่น สอง หรือสาม ดังนั้นจำนวน Joint มักจะมีเท่ากับจำนวน Link - 1

## Slide 6: Lower pair DOF

## Slide 7: การจัดเรียง Link กับ Joint
Link จะเริ่มจาก 0 Joint จะเริ่มจาก 1
Joint จะนำก่อน Link เช่น Joint1 ตามด้วย Link1
ชื่อ Joint กับ Link ห้ามซ้ำกัน

## Slide 8: การวาด Joint เพื่ออธิบาย Free body diagram
นิยมใช้ทรงกระบอก หรือสี่เหลียมกับวงกลม เพื่อกำหนดจุดหมุน

## Slide 9: Forward & Inverse kinematics
Joint Angles
End Effector
Forward
Inverse

## Slide 10: การคำนวณ Forward Kinematics ของหุ่นยนต์
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 11: Serial Link
มีจำนวน n joints และ n+1 links
ระหว่าง Link มี joint แบบ 1 DOF
Joint มี 1 ถึง n ส่วน link มี 0 ถึง n
Joint i เพื่อขยับ Link i
ตัวแปร joint เป็น
  เมื่อเป็นแกน revolute (หมุน)
  เมื่อเป็นแกน prismatic (เลื่อน)

## Slide 12: การคำนวณ Forward kinematics
สิ่งที่หุ่นยนต์มีให้อยู่แล้ว
  ความยาว Link เกิดจากการออกแบบตัวหุ่นยนต์ เป็นค่าคงตัว
สิ่งที่โจทย์กำหนดให้
  สามารถหาได้จากการเคลื่อนที่ที่ตัวหุ่นยนต์
สิ่งที่โจทย์ต้องการ (ตำแหน่งและทิศทาง)

## Slide 13: การคำนวณ แขนหุ่นยนต์แบบ 2 มิติ
Joint Coordinate (ได้จากหุ่นยนต์)
Task Coordinate

## Slide 14: การคำนวณ แขนหุ่นยนต์แบบ 2 มิติ

## Slide 15: การกำหนดค่า sin cos
เขียนในรูปเมตริกซ์
บางครั้ง sin cos ยาวเกินไป จึงมักกำหนดให้

## Slide 16: Domain กับ Range
Doman : เซ็ตของ ที่หุ่นยนต์สามารถขยับได้
  เกิดจากความสามารถของตัวหุ่นยนต์ หรือ
  การใช้โปรแกรม หรือ แมคคานิคส์กำหนดขอบเขต (Joint Limit)
    การกำหนดโดยใช้โปรแกรม คือ Soft limit หรือ Software limit
    การกำหนดที่เกิดจากแมคคานิคส์ คือ Hard limit หรือ Hardware limit
Range : เซ็ตของ ที่ปลายแขนหุ่นยนต์สามารถเอื้อมไปได้ถึง
  พื้นที่การเอื้อมถึงของปลายแขนหุ่นยนต์ เรียกว่า workspace

## Slide 17: Visualizing Workspace
Forward Kinematics 

## Slide 18: Workspace ในหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

## Slide 19: ตัวอย่างการคำนวณ Forward Kinematics (1)
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 20: ตัวอย่าง 3-DOF Robot arm
แขนหุ่นยนต์ 3-DOF ถูกออกแบบมาในลักษณะดังรูป จงกำหนด และหา Forward Kinematics ของหุ่นยนต์ตัวนี้

## Slide 21: วิธีทำ
กำหนด Link, Joint และส่วนปลาย ให้กับหุ่นยนต์ และวาด Free body diagram

## Slide 22: วิธีทำ
กำหนด Input และ output
  Joint Coordinate
  Task Coordinate

## Slide 23: วิธีทำ
แบ่งเป็น แกน z กับ แกน xy ทำให้ภาพออกมา
Task Coordinate =

## Slide 24: วิธีทำ - หา Forward Kinematics ขั้นต้น

## Slide 25: วิธีทำ
แยก XY plane เป็นค่าแนวแกน x กับ y
Task Coordinate =

## Slide 26: วิธีทำ
แยก XY plane เป็นค่าแนวแกน x กับ y

## Slide 27: วิธีทำ
รวมผลลัพธ์เข้าด้วยกัน

## Slide 28: Four bar linkage
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 29: Four bar linkage
Link เคลื่อนที่ได้แบบพื้นฐานที่สุด
มี 4 Links เชื่อมต่อกันเป็นวง ด้วย 4 joints
Link เคลื่อนที่บนระนาบ แบบขนาน
มี 1 DOF (ใช้มอเตอร์เคลื่อนที่เพียงแค่ 1 ตัว)
Link ที่เชื่อมต่อกันแบบ revolute (แกนหมุน) เรียกว่า crank
Link ที่มีการเคลื่อนที่แนวตรง prismatic เรียกว่า slider

## Slide 30: Floating Link or coupler
เป็น four bar linkage ที่เชื่อมต่อกับ crank 2 อัน

## Slide 31: Connecting rod หรือ slider crank linkage
เป็น four bar linkage ที่เชื่อมต่อกับ crank และ slider

## Slide 32: ตัวอย่างการใช้งาน

## Slide 33: ชื่อของแต่ละ Link
Frame = Link ส่วนที่ตรึงแน่นกับพื้นหรือผนัง
Crank = Input link
Rocker = Follow Link
Coupler = Link ที่เชื่อมระหว่าง Crank กับ Rocker

## Slide 34: การจำแนกลักษณะ Link
กำหนดให้
  S = Link ที่สั้นที่สุด
  L = Linke ที่ยาวที่สุด

## Slide 35: การคำนวณ Four bar linkage
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 36: หลักการเคลื่อนที่
Four bar Linkage ใช้มอเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ ที่ link crank เพียง link เดียว
การขยับทุก link จะสัมพันธ์กันหมด จึงทำให้คำนวณองศาแต่ละแกนหมุนได้

## Slide 37: ตัวอย่างการคำนวณ

## Slide 38: การกำหนดตัวแปร
O1 O2 จุดหมุนที่ยืดพื้น ของ link 1, link 2
l1 l2 l3 ความยาวของ link 1, 2, 3 ตามลำดับ
d1 ระยะในแนวราบ (แกน x) ระหว่างจุดหมุน O1 O2
d2 ระยะในแนวตั้ง (แกน y) ระหว่างจุดหมุน O1 O2
ϴ1 มุมที่ link 1 กระทำกับแกน x
ϴ 2 มุมที่ link 2 กระทำกับแกน x
ϴ 3 มุมที่ link 3 กระทำกับแกน x
μ มุมที่กระทำระหว่าง link 2 กับ link 3

## Slide 39: สมการพื้นฐาน

## Slide 40: เป้าหมายการคำนวณ
Four bar linkage จะใช้มุมเพียงมุมเดียวเพื่อหาตำแหน่งจุดปลายของแต่ละ link แล้วจะสามารถคำนวณต่อยอดจากที่จุดปลายเหล่านั้น เพื่องานต่างๆ

## Slide 41: การคำนวณ
สิ่งที่ทราบ: องศาการเคลื่อนที่
สิ่งที่ต้องการ
  ตำแหน่งจุดปลายของ link 1, link 2
  องศาภายในของ four bar ทั้งหมด
หลักการ
  มุมภายในของสี่เหลี่ยม คือ 360 องศา
  มุมภายในของสามเหลี่ยม คือ 180 องศา

## Slide 42: วิธีคำนวณหาองศา
หาระยะ โดยใช้กฎ cosine
คำนวณองศา ด้วยกฎ sine
คำนวณองศา ด้วยกฎ cosine
หา