## Slide 1: Inverse Kinematics (2)
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 2: Configuration ของหุ่นยนต์
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 3: configuration
Configuration คือ ชื่อเรียกทิศทางองศาที่กำหนดให้หุ่นยนต์
Configuration จะถูกเรียกเป็นชุดคู่ ได้แก่
  Above, Below
  Lefty Righty
  Flip, Non-Flip
  Single, Double

## Slide 4: Configuration: Lefty, Righty

## Slide 5: Configuration: Above, Below
Above งอขึ้น
Below งอลง
Below
Above

## Slide 6: Configuration: Flip, Non-flip
อ้างอิงแกนที่ 4 เป็นสำคัญ

## Slide 7: Configuration: Single, Double
ใช้สำหรับแกนที่ 4 และแกนที่ 6

## Slide 8: วิธีการคำนวณ Inverse Kinematics ในหุ่นยนต์ 3 มิติ
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 9: หลักการที่ใช้
ใช้หลักการตรีโกณมิติเหมือนกับ 2 มิติ แต่มีมิติที่มากกว่า
พยายามลดมิติจาก 3 ให้เหลือ 2 มิติให้มากที่สุด หรือ
ลดแกนที่สามารถทราบตำแหน่งได้ทันทีออกไปก่อน หรือ
แบ่งกลุ่มแกนของหุ่นยนต์ ให้เป็นชุด ชุดละ 2-3 แกน

## Slide 10: วิธีการลดมิติ
แบ่งการคำนวณเป็น 2 มิติ 2 ชุด เช่น
  เหลือมิติ xy กับ z และมิติ x กับ y
xy
z
y
x

## Slide 11: วิธีการลดแกน
ตัดองศาที่ไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งออก หรือ
คำนวณแกนที่ทราบตำแหน่งแน่นอนออกไปก่อน
J5 ไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งโดยรวม
ตำแหน่ง (x,y,z,)

## Slide 12: วิธีการลดแกน
ตัดองศาที่ไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งออก หรือ
คำนวณแกนที่ทราบตำแหน่งแน่นอนออกไปก่อน
ตำแหน่ง (x,y,z,)
ทิศนี้ ทราบอยู่แล้ว จึงสามารถคำนวณตำแหน่งที่ข้อ J4 ได้
ตำแหน่ง (x,y,z) ที่ J4

## Slide 13: วิธีแบ่งกลุ่มแกนของหุ่นยนต์
ใช้สำหรับหุ่นยนต์ 6 แกนขึ้นไป
J1,J2,J3 กรุ้ปเดียวกัน
J4,J5,J6 กรุ้ปเดียวกัน

## Slide 14: มุมองศาที่จุดปลายของหุ่นยนต์
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 15: องศาจุดปลายของ 2 มิติ
มีเพียงตำแหน่งองศาชนิดเดียว
ง่ายต่อการคำนวณ

## Slide 16: องศาในจุดปลาย 3 มิติ
มีมุมองศาที่หลากหลาย ขึ้นกับจำนวนแกนของหุ่นยนต์ และลักษณะการประกอบ
องศา 2 ชนิด
องศา 3 ชนิด

## Slide 17: การอ้างอิงองศาใน 3 มิติ
อ้างอิงตามเฟรมการหมุน 3 มิติ เช่น ชนิด roll, pitch, yaw หรือ XYZ Euler angle เป็นต้น
โดยมาตรฐานทั่วไป ที่เข้าใจง่าย มักใช้ roll pitch yaw

## Slide 18: สมการ rotation matrix: roll pitch yaw

## Slide 19: การคำนวณหาตำแหน่งก่อนจุดปลาย
=ระยะของแกนสุดท้าย

## Slide 20: ตัวอย่างคำนวณ Inverse Kinematics
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 21: ตัวอย่าง
xy
z
x
y

## Slide 22: คำนวณลดแกน
แกน x,y เพื่อหาระยะ xy เพื่อนำไปใช้กับแกน xy, z
x
y

## Slide 23: จัดแกนใหม่
หลังจากปรับรูปแบบแกนใหม่ จะเป็นดังรูป
xy
z

## Slide 24: คำนวณเหมือน 2 มิติ
xy
z

## Slide 25: คำนวณเหมือน 2 มิติ
xy
z

## Slide 26: คำนวณเหมือน 2 มิติ
xy
z

## Slide 27: คำนวณเหมือน 2 มิติ
xy
z

## Slide 28: ตัวอย่างคำนวณ Inverse Kinematics
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 29: ตัวอย่าง SCARA robot

## Slide 30: คำนวณลดแกน
x
y

## Slide 31: คำนวณลดแกน
x
y

## Slide 32: คำนวณแกน 1, 2
x
y

## Slide 33: คำนวณแกน 3 และ 4