## Slide 1: ตัวอย่างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิดอื่นๆ
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 2: Co-operate robot
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 3: Co-operate robot
เรียกอีกชื่อว่า collaborative robot
หุ่นยนต์ที่สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้
มีแบบแขนเดียว และ 2 แขน บางครั้งมีกล้องติดตั้ง

## Slide 4: ลักษณะพิเศษ
ใช้กฎ ISO ที่แตกต่างจากหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วไป
  Industrial robot: ISO299, ISO8373
  Collaborative robot: ISO15066
มีความเร็วช้ากว่าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมปกติ ดังนั้น ความเร็วที่ชนวัตถุ จึงไม่อันตรายพอที่จะเกิดการบาดเจ็บ
ทำงานร่วมกับมนุษย์ได้โดยที่ไม่ต้องกั้นพื้นที่ให้กับหุ่นยนต์
ความแม่นยำต่ำกว่าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วไป
ทุกข้อต่อ จะต้องมี Force/Torque sensor

## Slide 5: สิ่งสำคัญในการออกแบบ collaborative robot
วัสดุภายนอก ต้องนิ่มพอที่จะไม่ให้ได้รับบาดเจ็บ
จะต้องมีการคำนวณแรงต้านตลอดเวลา เพื่อให้หุ่นยนต์หยุดได้ทันที
ถ้ามี 2 แขน จำเป็นต้องมีระบบที่ป้องกันแขนชนกันเอง

## Slide 6: การเลือกใช้ collaborative robot
การเลือกใช้ collaborative robot ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น
  พื้นที่มีคนพลุกพล่าน และไม่สามารถกั้นพื้นที่ให้หุ่นยนต์ได้
  ต้องการใช้หุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือหรือทำงานร่วมกับมนุษย์
การเลือกใช้ชนิดของ collaborative robot
  ใช้เพื่อช่วยหยิบจับวัตถุ
  เพื่อช่วยประกอบ
  ทดแทนคน

## Slide 7: หยิบจับวัตถุ

## Slide 8: ประกอบ Assembly

## Slide 9: ทดแทนคน

## Slide 10: Parallel robot
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 11: Parallel robot
ใช้ตัวควบคุมที่ไม่ได้ต่อแบบอนุกรม เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของตำแหน่งปลายเพียงชุดเดียว
เป็นลักษณะของเครือข่าย (topological) มากกว่าเรขาคณิต (geometrical)
ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์จำลองการบิน, Delta robot

## Slide 12: หลักการคำนวณ FK
การคำนวณ FK ให้แยกทีละแขน โดยอ้างอิงว่า ตำแหน่งจุดปลายทั้งหมดของแขนทุกแขนคือตำแหน่งจุดเดียวกัน แล้วให้คิดคำนวณย้อนกลับ เพื่อหาจุดร่วมของปลายแขนนั้น

## Slide 13: หลักการคำนวณ IK
การคำนวณ IK ของ Parallel robot จะนำเอาสมการของ FK มาร่วมคิดรวมกัน และใช้หลักการของ ตรีโกณมิติ โดยอ้างอิงว่าจุดปลายของหุ่นยนต์ อยู่ที่จุดเดียวกัน

## Slide 14: การนำ Parallel robot ไปใช้งาน
เนื่องจากบน plate ที่เชื่อมต่อกับ link สามารถเกิดการหมุนเหวี่ยงโดยที่ไม่เลื่อนของออกจากพื้นที่ จึงนำไปสร้างเป็น space simulator ต่างๆ เช่น เครื่องเล่นยานพาหนะที่มีการจำลองฉากภายนอก เป็นต้น
Parallel robot เคลื่อนที่ได้โดยใช้การหมุนของมอเตอร์ที่น้อยกว่าหุ่นยนต์ serial robot จึงทำให้หุ่นยนต์มีความเร็วสูงกว่า มักใช้ในงานหยิบจับเรียงวัตถุที่ใช้ความรวดเร็ว

## Slide 15: Humanoid robot
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 16: Humanoid robot
เป็นหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้รูปร่างคล้ายกับมนุษย์
บางครั้งสร้างขาขึ้นมาด้วยเพื่อให้เคลื่อนที่ได้
ใช้เพื่อการขนส่ง หรือ การทำงานแทนที่มนุษย์
ใช้เพื่องานประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ

## Slide 17: หุ่นยนต์ Boston Dynamice

## Slide 18: หุ่นยนต์ต้อนรับ

## Slide 19: Humanoid robot ใน Industrial
Hiro robot
Kawada robot
Baxtor / Rethink robotics

## Slide 20: Humanoid robot ใน industrial
Yaskawa motoman humanoid
Nachi / dual arms

## Slide 21: ข้อดีของการใช้งาน Humanoid robot
มีความแปลกใหม่
ตัว Humanoid robot จำเป็นต้องมีความฉลาดในตัว
ผู้ใช้งานสามารถจินตนาการถึงการนำไปใช้งานหุ่น Homanoid robot แทนมนุษย์ได้ง่าย ทำให้ใช้งานแทนมนุษย์ได้แทบจะทันที
เป็นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้ ทำให้ไม่จำกัดพื้นที่การเคลื่อนไหว
สามารถทำงานต่อเนื่องได้ จนกว่าพลังงานจะหมด จึงเหมาะจะทำหน้าที่ซ้ำๆ เช่น บอกทาง หรือ operator

## Slide 22: ข้อเสีย
หุ่นยนต์ Humanoid robot มีจำนวนข้อต่อที่มาก ทำให้การสร้าง การคำนวณมาก และเยอะ ถ้ามีขาก็ต้องคำนวณถึงสมดุลการเคลื่อนที่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ศาสตร์ที่มาก และยากกว่าหุ่นยนต์ชนิดอื่นๆ
มีราคาแพง
เทคโนโลยีในปัจจุบัน ตัวหุ่นยนต์อาจจะยังมีความฉลาดไม่เพียงพอ
อาจจะมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างช้า

## Slide 23: AGV
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 24: AGV
AGV ย่อมาจาก Automatics Guiding vehicle คือรถที่มีการเคลื่อนที่อัตโนมัติ
ใช้ในการขนส่งต่างๆ เช่น วัสดุ ชิ้นงาน หรือ มนุษย์
เป้าหมายของ AGV
  เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง
  จอดได้ถูกตำแหน่ง
  มีความปลอดภัยต่อสิ่งของที่ขนส่ง และสิ่งกีดขวางต่างๆ

## Slide 25: รูปแบบของ AGV
วางสิ่งของไว้บนตัวหุ่นยนต์: รับน้ำหนักไม่ได้มาก แต่คำนวณการเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่า

## Slide 26: รูปแบบของ AGV
ชนิดรถเข็น: ขนวัตถุได้น้ำหนักมากกว่า แต่ตัวรถเข็นสามารถเลื่อนที่ได้ ทำให้ตำแหน่งการเคลื่อนที่ของรถเข็นอาจจะเลื่อนไปจากที่ควรเป็นและเกิดอุบัติเหตุได้
  รถเข็นบนตัวรถ
  รถเข็นลากหลังตัวรถ

## Slide 27: AGV Folk lift
ดัดแปลงรถ Folk lift มาสร้างให้เข็นของที่มีน้ำหนักมากใน warehouse

## Slide 28: ชนิดของ AGV โดยแยกตามเซนเซอร์

## Slide 29: ชนิดของ AGV
วิ่งตามเส้น
  แถบสี: ไม่นิยม สีอาจจะหลุดลอก หรือพื้นมีสีที่แตกต่าง
  แถบแม่เหล็ก: นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม เมื่อใช้ไปนานๆ แถบแม่เหล็กอาจจะขาด หลุดลอก

## Slide 30: ชนิดของ AGV
ไม่วิ่งตามเส้น
  ใช้ Laser หรือที่เรียกกันว่า Lidar
  ใช้ Barcode หรือ QR code : ใช้ใน warehouse เป็นหลัก

## Slide 31: ความรู้ที่ใช้ในการสร้าง AGV
ระบบ Mechanics
  ความสามารถการรับน้ำหนัก
  การเลือกใช้ล้อ
ระบบ Control system
  การควบคุมความเร็ว การเลี้ยวโค้ง
ส่วนของ Electronics หรือ PLC
  เซนเซอร์ต่างๆ เช่น ตัวกำหนดระยะทาง Encoder compass

## Slide 32: LIDAR
ระบบแสกนด้วยเลเซอร์ หรือ สิ่งที่สามารถวัดระยะใดๆ เช่น โซนาร์ IR
มีทั้งแบบแนวระนาบ (ขนานกับพื้น) และ 3 มิติ
สิ่งที่ต้องเรียนรู้ ถ้าใช้งานระบบนี้
  Mapping ระบบสร้างแผนที่ หรือการค้นหาตำแหน่งในแผนที่
  Navigation ระบบนำทาง

## Slide 33: KIVA robot
หุ่น AGV ที่ยกชั้นวางของ หรือวัตถุใดๆภายใน Warehouse
มีการกำหนดตำแหน่งด้วย QR code
AGV มีการทำงานแบบเป็นระบบทีม (มีหลายคันในระบบ)
ต้องสร้างระบบควบคุมการเคลื่อนที่กลาง

## Slide 34: ตัวอย่างการใช้งานหุ่นยนต์ร่วมกัน
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 35: การใช้งานหุ่นยนต์ร่วมกัน
หุ่นยนต์สามารถทำงานเดี่ยวได้
แต่ความสามารถการทำงานจำกัด
จึงมีการขยายขอบเขตการทำงาน โดยร่วมงานกับหุ่นยนต์ชนิดอื่นๆ
ตัวหุ่นยนต์ อาจจะมีระบบกลาง เพื่อประสานงานการทำงานของหุ่นยนต์ชนิดต่างๆ

## Slide 36: AGV + Robot
วางหุ่นยนต์บนตัวรถ – เพื่อใช้งานรับ-ส่ง วัสดุได้อัตโนมัติ
หุ่นยนต์จาก station ส่งของเข้ารถ AGV