## Slide 1: พื้นฐานการออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 2: โครงสร้างพื้นฐานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 3: ส่วนประกอบของชุดหุ่นยนต์
ตัวหุ่นยนต์ Robot
ชุดควบคุม Controller
อุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์ Teach pendant
อุปกรณ์เขียนโปรแกรมหุ่นยนต์

## Slide 4: ตัวหุ่นยนต์
โครงสร้างหุ่นยนต์ (robot structure)
มอเตอร์ (motor)
ชุดเฟือง (gear box)
เอนโค้ดเดอร์ (encoder)

## Slide 5: ชุดควบคุม Controller
ชุดไดรฟ์มอเตอร์ (ส่วน power drive)
  ควบคุมการไหลของไฟที่ขับเคลื่อนมอเตอร์
ชุดควบคุมอุปกรณ์ส่วนกลาง (control drive)
  ควบคุมการขยับของหุ่นยนต์
  ตรวจสอบความผิดปกติภายในหุ่นยนต์
  ระบบคอมไพเลอร์ (Complier)
ชุดควบคุมอุปกรณ์ส่วนย่อย
  ระบบเชื่อมต่อเช่น RS-232, Ethernet
  ชุด Input/Output (Digital I/O)

## Slide 6: อุปกรณ์ควบคุม Teach pendant
เป็นอุปกรณ์เสริม มีหรือไม่มีก็ได้
แสดงผลการทำงานของหุ่นยนต์
สั่งการหุ่นยนต์
สอนตำแหน่งของหุ่นยนต์
เขียนโปรแกรมหุ่นยนต์

## Slide 7: อุปกรณ์เขียนโปรแกรมหุ่นยนต์
เป็นอุปกรณ์เสริม มีหรือไม่มีก็ได้
ส่วนใหญ่มักจะเป็นคอมพิวเตอร์ แล้วใช้ซอฟแวร์ควบคุม
แสดงผลการทำงานของหุ่นยนต์
สั่งการหุ่นยนต์
สอนตำแหน่งของหุ่นยนต์
เขียนโปรแกรมหุ่นยนต์

## Slide 8: หลักการออกแบบพื้นฐานทางกลของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 9: ตัวหุ่นยนต์
โครงสร้างหุ่นยนต์ (robot structure)
มอเตอร์ (motor)
ชุดเฟือง (gear box)
เอนโค้ดเดอร์ (encoder)

## Slide 10: Robot Structure ขั้นตอนการออกแบบ
กำหนดลักษณะโดยรวมของหุ่นยนต์
  มีกี่ DOF
  มีระยะกี่มม. ทั้งหมด
  แต่ละแกนของแขนหุ่นยนต์ ยาวกี่มม.

## Slide 11: ขั้นตอนการออกแบบ
กำหนดตำแหน่งการวางมอเตอร์ภายในหุ่นยนต์ และขนาดของมอเตอร์
  ตำแหน่งของมอเตอร์ ไม่ควรวางไว้บริเวณที่ทำให้เกิด Moment of inertia สูง
  ต้องมีพื้นที่ให้ส่วนเฟือง หรือสายพาน และออกแบบส่วนเชื่อมต่อมอเตอร์เข้ากับแกนหมุนแต่ละแกน
  ขนาดของมอเตอร์ จะต้องรับภาระที่เกิดจากน้ำหนักโครงสร้างที่แกนนั้นๆ จะรับได้โดยรวม

## Slide 12: ขั้นตอนการออกแบบ
กำหนดตำแหน่งของสายไฟ และเซ็นเซอร์ต่างๆ
  ตำแหน่งของสายไฟ ต้องไม่ขาดหรือตึงเกินไปเมื่อหุ่นยนต์ขยับ
  ตำแหน่งของสายไฟ ต้องไม่ไปโดนกับส่วนของมอเตอร์หรือเฟือง
  เซ็นเซอร์จะต้องระมัดระวังเรื่อง Noise ที่เกิดกับระบบไฟฟ้าของมอเตอร์
  ควรแยกสายไฟส่วนที่เป็น power กับส่วนที่เป็น sensor ออกจากกัน (ควรมี shield อยู่ตรงสายไฟส่วน sensor, control)

## Slide 13: อุปกรณ์ ที่มีในโครงสร้างหุ่นยนต์
Encoder ใช้อ่านค่าข้อมูลตำแหน่งของแกนหมุนแต่ละแกน ไม่ใช่ตำแหน่งมอเตอร์
Digital input output ใช้ส่งค่าข้อมูลเข้าไปในปลายแขน gripper
  ไม่จำเป็นต้องมี แต่เพื่อไม่ให้ผู้ใช้หุ่นยนต์ใส่อุปกรณ์ควบคุมปลายแขนแล้วทำให้เกิดปัญหาสายไฟขาด จึงควรต้องมี
ท่อลม เป็นส่วนเสริมภายในหุ่นยนต์ ใช้ควบคุม gripper

## Slide 14: อุปกรณ์เสริม

## Slide 15: ขั้นตอนการออกแบบ
กำหนดตำแหน่งของรางถ่านที่ใช้ในการเก็บค่า encoder
  Encoder ที่ติดตั้งที่แขนหุ่นยนต์จะใช้เพื่ออ่านค่าให้ตำแหน่งของแกนหมุนแต่ละแกนตลอดเวลา โดยปกติ Encoder จะมีการ Reset เสมอ เมื่อเปิดปิดกระแสไฟฟ้า ตัวหุ่นยนต์จึงสามารถจำค่าเก่าไว้ได้ก่อนปิดไฟ
  ในกรณีที่ปิดไฟฟ้า แต่มีการขยับแขนหุ่นยนต์ จึงทำให้เกิดค่า error และตำแหน่งผิดเพี้ยนไปดังนั้น จึงต้องใส่รางถ่าน ให้มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยงตัว encoder ตลอดเวลา
  ตำแหน่งของรางถ่าน มักจะอยู่ที่ฐานของหุ่นยนต์ เพื่อไม่สร้างภาระน้ำหนักแขน

## Slide 16: ขั้นตอนการออกแบบ
กำหนดโครงสร้างภายนอกของหุ่นยนต์
  โครงสร้างภายนอก ออกแบบเพื่อปกป้องโครงสร้างภายในหุ่นยนต์
  ต้องมีน้ำหนักเบา และแข็งแรงเพียงพอ จึงมักเป็นพลาสติกหรืออลูมิเนียม
  น้ำหนักที่เบา มีไว้เพื่อให้ตัวโครงสร้างไม่รับภาระกับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมา
  จะต้องไม่โยกคลอนในขณะที่หุ่นยนต์ขยับ

## Slide 17: หลักการออกแบบระบบไฟฟ้าของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 18: ชุดควบคุม Controller
ชุดไดรฟ์มอเตอร์ (ส่วน power drive)
  ควบคุมการไหลของไฟที่ขับเคลื่อนมอเตอร์
ชุดควบคุมอุปกรณ์ส่วนกลาง (control drive)
  ควบคุมการขยับของหุ่นยนต์
  ตรวจสอบความผิดปกติภายในหุ่นยนต์
  ระบบคอมไพเลอร์ (Complier)
ชุดควบคุมอุปกรณ์ส่วนย่อย
  ระบบเชื่อมต่อเช่น RS-232, Ethernet
  ชุด Input/Output (Digital I/O)

## Slide 19: การออกแบบส่วนของชุด Controller
ส่วนของ Controller เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในโครงสร้างหุ่นยนต์ทั้งหมด
การออกแบบ จะต้องพึ่งพิงหลักการวิศวกรรมทางไฟฟ้ามากที่สุด
พยายามแยกส่วน และ ground เพื่อลดทอน noise ทางไฟฟ้า

## Slide 20: ขั้นตอนการออกแบบ
จัดวางโครงสร้างว่า ระบบไฟฟ้าองค์รวมทั้งหมด จะมีอะไรบ้าง
  Motor Power
  Communication (Ethernet, RS-232, 485)
  Digital Input/Output
  Power input (220V/340V)
  Control power input (24V)

## Slide 21: ขั้นตอนการออกแบบ
ออกแบบส่วนแปลงไฟ power supply
  ส่วนที่เป็น power supply จะต้องมีการแยก ground และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ได้ในแต่ละส่วน เช่นส่วนควบคุม กับส่วนจ่ายพลังงาน

## Slide 22: ขั้นตอนการออกแบบ
ออกแบบชุดไดรฟ์มอเตอร์ (ส่วน power drive)
  เป็นบริเวณที่ใช้พลังงานสูงที่สุด เพราะ เป็นส่วนที่ใช้พลังงานในการขับเคลื่อนมอเตอร์
  เกิดความร้อนมากที่สุด
    อาจจะมีความร้อนได้สูงถึง 200 องศา
    ต้องออกแบบการระบายความร้อน เช่น Heat sink หรือ Fan
  จะต้องระวังเรื่อง Noise เพราะเป็นส่วนที่กระแสไฟฟ้าไหลมากที่สุด จึงไม่ควรวางอยู่ที่เดียวกับ controller

## Slide 23: ขั้นตอนการออกแบบ
ออกแบบแผงวงจรควบคุม (Controller mainboard)
  จะต้องมีส่วนของ safety ที่แยกออกมาต่างหาก
    ใช้ในการตัดระบบจ่ายไฟ และใส่ระบบเบรกล้อคมอเตอร์ เพื่อความปลอดภัย
  ส่วนของเมนบอร์ด จะต้องมี
    Controller ที่เลือกใช้ จะต้องรองรับอุปกรณ์ได้ทั้งหมด
    Memory
    I/O
    communication

## Slide 24: ขั้นตอนการออกแบบ
ออกแบบส่วนประกอบภายในของ Mainboard
  I/O จะเป็นลักษณะของ PNP หรือ NPN
  วางตำแหน่งช่องเสียบให้กับสายไฟที่เชื่อมต่อข้างนอก พยายามอย่าให้สายไฟถูกบัดกรีโดยตรงกับแผงวงจร

## Slide 25: Controller part ในปัจจุบัน
หุ่นยนต์แต่ละยี่ห้อในปัจจุบัน เลือกใช้งาน controller cpu ที่แตกต่างกัน ขึ้นกับเป็น controller base, PC base หรือ PLC base
  Arm7, 9, 11
  Intel
ตัวส่วนของ safety ต้องการความสเถียรสูง บางครั้งจึงใช้ PLC มาใช้ร่วมควบคู่กับ controller mainboard

## Slide 26: Firmware controller ภายในหุ่นยนต์
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 27: Firmware ของหุ่นยนต์
ใช้ในการควบคุม และสั่งการหุ่นยนต์
มี compiler ที่เป็นภาษาของหุ่นยนต์เอง
จะต้องมีความสามารถตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของระบบได้ทั้งหมด และเป็น Real-time

## Slide 28: โครงสร้างของ Firmware
Control system
Data information system
Compiler
Software
User Interface
Firmware
Firmware

## Slide 29: Control system
ใช้เพื่อควบคุม speed + Position ของหุ่นยนต์
แปลง Joint coordinate เป็น world coordinate
สั่งการระบบอื่นๆ เช่น I/O ให้เป็นไปตามที่โปรแกรมต้องการ

## Slide 30: Compiler
สร้างขึ้นเพื่อขยับหุ่นยนต์ตามตำแหน่งที่ต้องการ
ภาษามีความเฉพาะเจาะจง ให้เข้าใจง่าย
ถ้าไม่มี compiler การควบคุมหุ่นยนต์จะยากกว่าที่ควรจะเป็น

## Slide 31: Data information system
เก็บค่า current status ทั้งหมด
ค่าข้อมูลจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบ real-time
สามารถส่งค่าออกไปภายนอกได้
เชื่อมต่อกับ control system

## Slide 32: การออกแบบ Teach pendant หรือ software เขียนโปรแกรม
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 33: อุปกรณ์ควบคุม Teach pendant
เป็นอุปกรณ์เสริม มีหรือไม่มีก็ได้
แสดงผลการทำงานของหุ่นยนต์
สั่งการหุ่นยนต์
สอนตำแหน่งของหุ่นยนต์
เขียนโปรแกรมหุ่นยนต์

## Slide 34: หลักการออกแบบ Teach pendant
ใช้เพื่อให้ควบคุมหุ่นยนต์ได้ง่าย
  User friendly
  มีภาพและคำอธิบายการใช้งานภายในอุปกรณ์
  มีปุ่มควบคุมให้น้อยที่สุด
พยายามให้เป็น mobile device
  ในปัจจุบัน ได้ออกแบบ TP โดยใช้ application device เช่น Android, Adruino, Linux เป็นต้น

## Slide 35: Teach pendant ในปัจจุบัน

## Slide 36: อุปกรณ์เขียนโปรแกรมหุ่นยนต์
เป็นอุปกรณ์เสริม มีหรือไม่มีก็ได้
ส่วนใหญ่มักจะเป็นคอมพิวเตอร์ แล้วใช้ซอฟแวร์ควบคุม
แสดงผลการทำงานของหุ่นยนต์
สั่งการหุ่นยนต์
สอนตำแหน่งของหุ่นยนต์
เขียนโปรแกรมหุ่นยนต์

## Slide 37: หลักการออกแบบ software เขียนโปรแกรม
ใช้เพื่อเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ ที่จะบรรจุเข้าไปใน controller หุ่นยนต์จากภายนอก
จำเป็นจะต้องใช้ communication บางอย่างในการเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์
Software ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ควรจะ
  เข้าใจง่าย
  User friendly
  ถ้าเป็นไปได้ ควรจะมี simulation ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบ offline mode

## Slide 38: Robot Simulation

## Slide 39: Robot software example