## Slide 1: ทฤษฎีหุ่นยนต์ Robotics Theory
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ ซึ่งวิชานี้ จะนำเสนอทฤษฎีพื้นฐานของวิชาหุ่นยนต์ เพื่อให้เข้าใจถึงระบบโครงสร้างของหุ่นยนต์ให้มากขึ้นค่ะ

## Slide 2: Robotics in present
Notes: ในปัจจุบัน หุ่นยนต์ได้ถูกใช้งานในหลากหลายรูปแบบมาก เริ่มตั้งแต่ในวงการอุตสาหกรรม

## Slide 3: Robotics in present
Notes: งานบริการ

## Slide 4: Robotics in present
Notes: การแพทย์

## Slide 5: Robotics in present
Notes: และงานภายในบ้าน ซึ่งถ้าให้บอกโดยง่ายๆ ก็คือ เราสามารถเห็นหุ่นยนต์ในชีวิตประจำวันได้ตลอด

## Slide 6: Course Overview
Notes: ซึ่งในวิชานี้ จะแนะนำหุ่นยนต์ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นพื้นฐาน และจะเน้นหนักไปที่หุ่นยนต์อุตสาหกรรมค่ะ ก่อนอื่นจะเสนอหัวข้อของวิชานี้กันก่อนค่ะ

## Slide 7: Agenda
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์
การคำนวณ Forward และ Inverse Kinematics
การออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และการนำหุ่นยนต์ไปใช้งาน
Dynamics ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
Notes: สำหรับวิชานี้ จะมีทั้งหมด 15 ตอน และแบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่ ซึ่งก็คือ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ และ ทฤษฎีคณิตศาสตร์พื้นฐาน
การคำนวณ Forward Kinematics และ Inverse Kinematics
การออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และการนำหุ่นยนต์ไปใช้งาน และ
Dynamics ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

## Slide 8: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ – 1 ตอน
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในหุ่นยนต์ – 2 ตอน
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในหุ่นยนต์
Homogenous Transform
Notes: สำหรับ ความรู้เบื้องต้นของหุ่นยนต์ และปูพื้นคณิตศาสตร์ที่ใช้งานในหุ่นยนต์ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทของหุ่นยนต์มากยิ่งขึ้น และเข้าใจว่า เราจะนำคณิตศาสตร์ไปใช้งานกับวิชานี้ได้อย่างไรค่ะ
โดยจะแบ่งออกเป็น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ซึ่งจะอธิบายถึงสไลด์ course overview นี้ด้วย จากนั้นจะพูดถึงความเป็นมาของหุ่นยนต์ การจำแนกลักษณะของหุ่นยนต์ และคำนิยาม คำศัพท์ที่ใช้ ซึ่งการอธิบายนี้ จะใช้ทั้งหมด 1 ตอน และคณิตศาสตร์พื้นฐานของหุ่นยนต์ ซึ่งหลักๆ จะเน้นไปทาง เวคเตอร์และเมตริกซ์ และการคำนวณ Position Orientation และ Homogenous Transform สำหรับบทนี้ จะใช้ทั้งหมด 2 ตอน

## Slide 9: การคำนวณ Forward และ Inverse Kinematics
Forward Kinematics – 3 ตอน
การคำนวณ Forward Kinematics
การคำนวณ Forward Kinematics ด้วยวิธี Homogenous Transform
Forward Kinematics แบบ Denavit-Hartenberg convention
การคำนวณ Inverse Kinematics – 2 ตอน
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในหุ่นยนต์
Homogenous Transform
ตัวอย่างของ Forward & Inverse Kinematics ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม – 1 ตอน
Notes: ต่อมาก็คือ เรื่องการคำนวณ Forward และ Inverse Kinematics สำหรับการคำนวณหาตำแหน่งจุดปลายทาง หรือก็คือ Forward Kinematics ใช้เพื่อให้ทราบว่า หากเราขยับแขนหุ่นยนต์ด้วยมุมองศา ที่กำหนด ตำแหน่งปลายแขนคือตำแหน่งอะไร ถูกตำแหน่งตามที่เราต้องการหรือไม่ ซึ่งในเรื่องนี้ จะมีทั้งหมด 3 ตอนค่ะ และ ยังมีการคำนวณ Inverse Kinematics ซึ่งเป็นการคำนวณย้อนกลับหามุมองศา เพื่อให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ถึงตำแหน่งปลายทางได้อย่างถูกต้อง สำหรับบทนี้ มี 2 ตอนค่ะ ซึ่งสองส่วนนี้มีความสำคัญกับงานหุ่นยนต์มากค่ะ เพราะว่า หุ่นยนต์จะไม่มีประโยชน์เลย ถ้าเราไม่รู้ว่า ตำแหน่งปลายทางคืออะไร และจะเคลื่อนที่ไปยังไง จากนั้น จะสรุป Forward และ Inverse Kinematics ด้วยการแสดงตัวอย่างหุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม จำนวน 1 ตอนค่ะ

## Slide 10: Dynamics ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
Jacobian Matrix สำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม – 1 ตอน
การคำนวณ Dynamics ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม –2 ตอน
Notes: สุดท้าย หุ่นยนต์คือกลไก เราจะสร้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมไม่ได้เลย ถ้าคำนวณ Dynamics ไม่เป็น สำหรับบางคน อาจจะบอกว่า Servo motor ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ก็เพียงพอสำหรับสร้างหุ่นยนต์ได้ ก็ไม่ผิดค่ะ ปัจจุบัน servo motor สามารถควบคุมตำแหน่ง ระยะทาง ให้ได้หมด แต่แน่นอนว่า ถ้าเราอยากจะทราบว่า Payload ที่ใช้ได้ กี่กิโล โครงสร้างหุ่นยนต์จะต้องหนักเท่าไหร่ จะเลือก Servo motor ยังไง ให้ถูกต้องตามสเปค ไม่ low spec ทำให้หุ่นยนต์เสียเร็ว หรือ ขยับไม่ได้ ไม่ high spec ไปซึ่งราคาก็แพงอีก ในบทนี้ จะอธิบายวิธีการคำนวณ Dynamics สำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม โดยเริ่มจาก Jacobian Matrix สำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 1 ตอน และ การคำนวณ Dynamics ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั้งหมด 2 ตอน

## Slide 11: จุดประสงค์ของวิชานี้
เข้าใจโลกของหุ่นยนต์ และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เข้าใจวิธีการคำนวณ Forward และ Inverse Kinematics
เข้าใจวิธีการออกแบบหุ่นยนต์ และการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์
เข้าใจวิธีการคำนวณ Dynamics ของหุ่นยนต์
Notes: เมื่อจบคอร์สนี้ ดิฉันคาดว่าจะเข้าใจหุ่นยนต์ และโลกของหุ่นยนต์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหุ่นยนต์อุตสาหกรรมค่ะ และเข้าใจวิธีการคำนวณ Forward และ Inverse Kinematics ของแขนหุ่นยนต์ได้ จากนั้น จะเข้าใจและทราบถึงวิธีการออกแบบหุ่นยนต์ และการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในงาน สำหรับส่วนสุดท้าย สำหรับผู้ที่ต้องการจะออกแบบหุ่นยนต์ ให้เข้าใจการคำนวณ Dynamics ของหุ่นยนต์ และสามารถนำไปใช้งานกับการออกแบบของตัวเองได้ค่ะ

## Slide 12: คำนิยามของหุ่นยนต์
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในบทความนี้ จะอธิบายถึงว่า หุ่นยนต์คืออะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร ในยุคปัจจุบันเราใช้งานหุ่นยนต์อะไรบ้าง แล้วอนาคตมีความเป็นไปได้ว่า จะทำอะไรได้บ้างค่ะ

## Slide 13: หุ่นยนต์คืออะไร
Notes: คำถามแรกเริ่มคือ หุ่นยนต์คืออะไร สิ่งแรกที่เราจะนึกถึงก็คือ ในหนังมีหุ่นยนต์ที่รูปร่างหน้าตาเหมือนคนบ้าง แบบกลมๆ มีแขน ไม่มีแขนบ้า เช่น R2D2 BB-8 หรือไม่ก็ในการ์ตูน ที่หุ่นยนต์จะมีรูปร่างเป็นหุ่นกระป๋อง มีล้อวิ่งได้ แต่ในชีวิตจริง ที่เราเห็น เป็นแบบนี้ค่ะ หุ่นยนต์ดูดฝุ่น หรืออย่างที่พระนครเหนือ จะมี... หุ่นยนต์กู้ภัย ในอุตสาหกรรมก็ หุ่นโครงสามเหลี่ยมที่ชื่อ Delta robot หรือ kuka ที่เห็นมีแต่แขน มีล้อติดมาบ้าง แต่ไม่มีหน้า เอ่ ไม่เห็นเหมือนกับที่เห็นในหนังเลย ซึ่งจริงๆ แล้ว ตามนิยามของหุ่นยนต์ ทุกอย่างที่ทุกๆ คนเคยเห็น เคยสัมผัส ก็จัดว่าเป็นหุ่นยนต์ทั้งหมดค่ะ

## Slide 14: หุ่นยนต์คืออะไร
จักรกล ที่ออกแบบมาเพื่อทำงานตามคำสั่ง
ทำงานอัตโนมัติ
มีความเร็ว และแม่นยำสูง
มีหลากหลายรูปแบบ – จุดประสงค์การทำงาน
Notes: โดยนิยามแล้ว หุ่นยนต์ก็คือ เครื่องจักรค่ะ เป็นจักรกล ที่ออกแบบมาเพื่อทำตามคำสั่ง 1 อย่างขึ้นไป ได้อัตโนมัติ มีความเร็วและความแม่นยำมากตามความต้องการ และเพื่อการทำงานตามคำสั่ง หรือจุดประสงค์ของเรา รวมถึงต้องการความแม่นยำความเร็วที่มั่นคง ทำให้หุ่นยนต์ถูกออกแบบมาให้มีหลากหลายรูปแบบค่ะ ไม่จำเป็นจะต้องมีโครงสร้างเหมือน หรือคล้ายมนุษย์เพียงอย่างเดียว เหตุผลก็เพราะว่า เราต้องการให้หุ่นยนต์ทำตามจุดประสงค์ของเรา ถ้าหากออกแบบเอาไว้เกินจากความต้องการ มันก็สิ้นเปลืองเกินไปค่ะ ต้องการให้หยิบจับ ก็ใช้แค่มือแขน ต้องการให้วิ่ง ก็ใช้ขาหรือไม่ก็ล้อ ต้องการให้บิน ก็มีปีก ต้องการภาพก็ติดตั้งกล้อง เป็นต้น

## Slide 15
Notes: ก่อนที่จะไปที่ลักษณะ และจุดประสงค์ของหุ่นยนต์ จะพาไปดูประวัติของหุ่นยนต์ก่อนค่ะ ถ้าจะว่ากันตั้งแต่แรกแล้ว แนวคิดของหุ่นยนต์มีมานาน ตั้งแต่สมัยอียิปต์ หรือกรีซแล้วค่ะ บางครั้งเราอาจจะเห็นพวกตุ้กตาของเล่น นาฬิกาลูกตุ้ม ที่เป็นไขลานมาตั้งแต่หลายร้อยปีก่อน ซึ่งพวกนี้ก็จัดเป็นคอนเซ็ปท์ของหุ่นยนต์เช่นกัน แต่เพิ่งจะมาเริ่มสร้างหุ่นยนต์แบบเป็นเค้าโครงหุ่นยนต์ก็คือช่วงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งจะเริ่มมีระบบไฟฟ้า และจักรกลต่างๆ เข้ามาผสมกับเครื่องจักร ซึ่งก็คือ ประมาณปี 1900 ค่ะ

## Slide 16
Notes: สำหรับแผนภาพ ถ้ามีเวลา อยากให้ดูแผนภาพว่า หุ่นยนต์ กับคอมพิวเตอร์นั้น แทบจะเรียกได้ว่ามีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันมาก หากไม่มีคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ก็จะไม่สามารถพัฒนาได้ขนาดนี้ค่ะ
ต่อจากนี้ จะสรุปประวัติของหุ่นยนต์อย่างคร่าวๆ ถ้าหากใครสนใจจะศึกษาเพิ่มเติม ให้ไปดูในลิ้งค์ท้ายบทค่ะ

## Slide 17: ประวัติหุ่นยนต์
1900 – L.Frank Baum – พ่อมดแห่งออซ – หุ่นตัดไม้ดีบุก
1930 – แขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ถูกใช้งานครั้งแรก
1939 – หุ่นยนต์ Humanoid ชื่อ Elektro นำเสนอในงาน World’s Fair
Notes: ในประมาณปี 1900 แอล แฟรงก์ บาม เขียนหนังสือพ่อมดแห่งออซ ซึ่งมีหุ่นตัดไม้ดีบุก เป็นแนวคิดหุ่นยนต์ตัวแรกของโลกค่ะ
ต่อมา ประมาณปี 1930 ก็ได้เริ่มสร้างแขนหุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่อเมริกา โดยเลียนแบบมาจากแขนของมนุษย์ จากนั้น ระยะหนึ่ง จึงเริ่มใช้วงจรอิเล็กทรอนิคส์ควบคุมนิวแมติกส์ และมอเตอร์
และในช่วงปี 1939 ได้มีการนำเสนอ Humanoid robot ที่ชื่อ Elektro ในงาน World’s Fair ซึ่งมีความสามารถ ที่เรียกได้ว่า เกินเทคโนโลยีในสมัยนั้นมาก ก็คือ เดินได้ พูดได้ สูบบุหรี่ เป่าลูกโป่ง ขยับหัวและแขนได้ ซึ่งควบคุมด้วย คอมพิวเตอร์จักรกลในสมัยนั้น

## Slide 18: ประวัติหุ่นยนต์
1941 – Isaac Asimov สร้างกฎ 3 ข้อของหุ่นยนต์
  1. หุ่นยนต์ต้องไม่ทำร้ายมนุษย์ และห้ามนิ่งเฉยปล่อยให้มนุษย์เป็นอันตราย
  2. หุ่นยนต์ต้องเชื่อฟังคำสั่งมนุษย์ ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎข้อแรก
  3. หุ่นยนต์สามารถป้องกันตัวได้ ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎข้อหนึ่งและข้อสอง
1948 – William Grey Walter สร้างหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนครั้งแรก
1950-1959 – เริ่มมีแนวคิดทางด้าน AI
- Astro boy (เจ้าหนูอะตอม)
Notes: ต่อมา หลังจากที่เริ่มมีหุ่นยนต์เกิดขึ้น จึงเกิดการตื่นตัวบางอย่าง ที่ทำให้บางคนกลัวหุ่นยนต์ ดังนั้นประมาณปี 1941 ไอแซค อะซิมอฟ นักเขียนนิยายแนววิทยาศาสตร์ ก็คิดค้นกฎสามข้อของหุ่นยนต์ ซึ่งกฎนี้ ก็ยังยึดถือ และใช้งานในปัจจุบัน ก็คือ
  1. หุ่นยนต์ต้องไม่ทำร้ายมนุษย์ และห้ามนิ่งเฉยปล่อยให้มนุษย์เป็นอันตราย
  2. หุ่นยนต์ต้องเชื่อฟังคำสั่งมนุษย์ ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎข้อแรก
  3. หุ่นยนต์สามารถป้องกันตัวได้ ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฏข้อหนึ่งและข้อสอง
ต่อมาในปี 1948 นาย William Grey Walter สร้างหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนครั้งแรก มันถูกเรียกว่า tortoises เต่า เพราะรูปร่าง และความเร็วของมัน ซึ่งมันสามารถวิ่งไปที่ Recharging station ได้
และเมื่อปี 1950 – 1959 ระบบคอมพิวเตอร์เริ่มเข้าสู่ยุคของ Transister ซึ่งทำให้ลดขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ขึ้นมา จึงเริ่มมีแนวคิดที่ให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งก็คือ AI นั่นเอง ในช่วงนี้ ญี่ปุ่นก็ได้ออกหุ่นยนต์การ์ตูนตัวแรก ก็คือ Astro boy หรือเจ้าหนูอะตอม

## Slide 19: ประวัติหุ่นยนต์
1969 – Victor Scheinman สร้างหุ่นยนต์ Stanford arm – หุ่นตัวแรกที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์อีเล็คทรอนิคส์
1972 – WABOT-1 หุ่นยนต์ android ตัวแรกของโลก
1972 – KUKA สร้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6 แกนตัวแรกของโลก ชื่อ FAMULUS
1974 – สร้าง SCARA หุ่นยนต์ 4 แกน และสร้างไลน์การผลิตปี 1981
Notes: ต่อมา ในปี 1969 วิคเตอร์ Scheinman สร้างแขนหุ่นยนต์ที่ชื่อว่า Stanford Arm ซึ่งเป็นหุ่นตัวแรกที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์อีเล็คทรอนิคส์
ต่อมา ปี 1972 ที่มหาวิทยาลัยวาเซดะ ได้สร้างหุ่นยนต์ android ที่หมายถึงว่า เป็นหุ่นคล้ายมนุษย์ ที่มีความฉลาดอยู่ ชื่อ WABOT-1 ในปีเดียวกัน บริษัท KUKA สร้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมตัวแรกของโลก ชื่อว่า FAMULUS
จากนั้น ในปี 1974 หลังจากที่วิเคราะห์การทำงานของหุ่นยนต์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงสร้างหุ่นยนต์ SCARA Robot ขึ้นมา ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่เหมาะสมกับการหยิบของจากที่หนึ่งไปวางอีกที่หนึ่งได้ดีที่สุด จากนั้น หุ่นยนต์ SCARA robot จึงถูกสร้างเป็นผลิตภัณท์ และตั้งไลน์การผลิตขึ้นในปี 1981

## Slide 20: ประวัติหุ่นยนต์
1980s – หุ่นยนต์ถูกใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป
1986 – Honda เริ่มโปรเจค Humanoid research
1994 – Cyberknife หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด
2000 –มีการใช้หุ่นยนต์ 742,000 ตัวทั่วโลก
2005 – มีการวิจัย self-replication robot
2017 – หุ่นยนต์ ชื่อโซเฟีย ถูกตั้งให้เป็นพลเมืองของประเทศซาอุดิอาระเบีย
Notes: ตั้งแต่ช่วงปี 1980 เป็นต้นมา หุ่นยนต์ถูกใช้กันอย่างกว้างขวางในงานอุตสาหกรรม ในภาพที่แสดงทางขวา คือภาพของหุ่นยนต์ Kuka ที่สร้างขึ้นในปี 1983 ค่ะ
ต่อมา หลังจากที่คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี AI เริ่มมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง บริษัทฮอนด้าเริ่มโปรเจค Humanoid Research ในปี 1986 ซึ่งก็คือแลบที่สร้างหุ่นยนต์ Asimo ในอีกเกือบ 20 ปี ต่อมานั่นเอง
พอถึงปี 1994 หุ่นยนต์เริ่มถูกนำไปใช้งานทางการแพทย์ ซึ่งก็คือ Cyberknife ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ผ่านการตรวจสอบของ FDA ค่ะ
จากนั้นเป็นต้นมา UN ประกาศว่า มีการใช้หุ่นยนต์ 742,000 ตัวทั่วโลก ในปี 2000
จากนั้น จึงเริ่มมีการวิจัยและพัฒนา หุ่นยนต์ที่สร้างตัวเองได้ self-reproduction robot หุ่นยนต์ที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ self-replication robot
และสุดท้าย ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิวัติอย่างหนึ่งของวงการหุ่นยนต์โลก ก็คือ หุ่นยนต์โซเฟีย ถูกบันทึกให้เป็นพลเมืองครั้งแรก ในประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะ

## Slide 21: จุดประสงค์ของการสร้างและใช้งานหุ่นยนต์
ช่วยเหลือมนุษย์
ทดแทนมนุษย์
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ลดค่าใช้จ่าย
Notes: สำหรับเป้าหมายในการสร้างและใช้งานหุ่นยนต์นั้นคือ ต้องการที่จะแบ่งเบาภาระของมนุษย์ เช่น ช่วยลดแรงในการทำงาน ช่วยเหลือภาระหน้าที่การทำงานในชีวิตประจำวัน เช่น หุ่นทำความสะอาด หุ่นยนต์เสริฟ หรือแก้ปัญหาในเรื่องที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ สำหรับในงานอุตสาหกรรม การใช้แรงงานคนในบางงานนั้น มีอันตรายถ้าหากใช้คนทำงาน หรือ มีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่า จึงนำหุ่นยนต์มาใช้แทนคน และเนื่องจากการทำงานของคนในระยะเวลายาวนาน จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำลง ซึ่งหุ่นยนต์จะไม่เป็นเช่นนั้น สุดท้ายเมื่อมีการผลิตใช้หุ่นยนต์ในระยะเวลายาวนาน จะทำให้ราคาหุ่นยนต์ต่ำลง แต่ค่าแรงเพิ่มขึ้น ทำให้ในระยะเวลาหนึ่ง การใช้หุ่นยนต์จะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าใช้แรงงานคนได้

## Slide 22: Reference
https://whatsthebigdata.com/2017/05/08/timeline-of-ai-and-robotics/
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_robots
Notes: นี่คือ ลิ้งค์ประวัติของหุ่นยนต์ที่ได้สรุปมาค่ะ ในตอนต่อไป จะพูดถึงลักษณะของหุ่นยนต์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

## Slide 23: ลักษณะของหุ่นยนต์
Notes: ต่อจากนี้ จะอธิบายถึงลักษณะของหุ่นยนต์ สำหรับลักษณะของหุ่นยนต์นั้น จะมีการแบ่งแยกหลากหลายรูปแบบกันค่ะ

## Slide 24: การจำแนกลักษณะของหุ่นยนต์
สถานที่การใช้งาน
รูปร่างของหุ่นยนต์
การควบคุม
การใช้งานบนอากาศ พื้น หรือน้ำ
เคลื่อนที่ได้หรือไม่ได้
Notes: การแบ่งลักษณะของหุ่นยนต์นั้น จะมีการแบ่งหลากหลายแบบ ได้แก่ สถานที่การใช้งาน เช่น บ้าน โรงงาน สถานประกอบการ โรงพยาบาล หรือ จะด้วยลักษณะของรูปร่างของตัวหุ่นยนต์เอง เช่น เหมือนหรือไม่เหมือนมนุษย์ คล้ายยานพาหนะ เป็นต้น หรือจะแบ่งด้วยการควบคุมหุ่นยนต์ ก็คือ เป็นระบบอัตโนมัติแบบมี AI หรือไม่ใช่ AI หรือ สภาวะที่ใช้งาน ก็คือ บินได้ ดำน้ำ หรืออยู่ที่น้ำ หรือ ใช้งานบนภาคพื้นดินปกติ และสุดท้าย ก็คือ การแบ่งแยกว่า เป็นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้หรือไม่ได้

## Slide 25: สถานที่การใช้งาน
โรงงานอุตสาหกรรม
บ้าน ครัวเรือน
Notes: สำหรับเป้าหมายในการสร้างและใช้งานหุ่นยนต์นั้นคือ ต้องการที่จะแบ่งเบาภาระของมนุษย์ เช่น ช่วยลดแรงในการทำงาน ช่วยเหลือภาระหน้าที่การทำงานในชีวิตประจำวัน เช่น หุ่นทำความสะอาด หุ่นยนต์เสริฟ หรือแก้ปัญหาในเรื่องที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ สำหรับในงานอุตสาหกรรม การใช้แรงงานคนในบางงานนั้น มีอันตรายถ้าหากใช้คนทำงาน หรือ มีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่า จึงนำหุ่นยนต์มาใช้แทนคน และเนื่องจากการทำงานของคนในระยะเวลายาวนาน จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำลง ซึ่งหุ่นยนต์จะไม่เป็นเช่นนั้น สุดท้ายเมื่อมีการผลิตใช้หุ่นยนต์ในระยะเวลายาวนาน จะทำให้ราคาหุ่นยนต์ต่ำลง แต่ค่าแรงเพิ่มขึ้น ทำให้ในระยะเวลาหนึ่ง การใช้หุ่นยนต์จะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าใช้แรงงานคนได้

## Slide 26: สถานที่การใช้งาน
โรงพยาบาล
สถานประกอบการ
Notes: สำหรับเป้าหมายในการสร้างและใช้งานหุ่นยนต์นั้นคือ ต้องการที่จะแบ่งเบาภาระของมนุษย์ เช่น ช่วยลดแรงในการทำงาน ช่วยเหลือภาระหน้าที่การทำงานในชีวิตประจำวัน เช่น หุ่นทำความสะอาด หุ่นยนต์เสริฟ หรือแก้ปัญหาในเรื่องที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ สำหรับในงานอุตสาหกรรม การใช้แรงงานคนในบางงานนั้น มีอันตรายถ้าหากใช้คนทำงาน หรือ มีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่า จึงนำหุ่นยนต์มาใช้แทนคน และเนื่องจากการทำงานของคนในระยะเวลายาวนาน จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำลง ซึ่งหุ่นยนต์จะไม่เป็นเช่นนั้น สุดท้ายเมื่อมีการผลิตใช้หุ่นยนต์ในระยะเวลายาวนาน จะทำให้ราคาหุ่นยนต์ต่ำลง แต่ค่าแรงเพิ่มขึ้น ทำให้ในระยะเวลาหนึ่ง การใช้หุ่นยนต์จะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าใช้แรงงานคนได้

## Slide 27: สถานที่ใช้งาน: กลางแจ้ง
Notes: สำหรับเป้าหมายในการสร้างและใช้งานหุ่นยนต์นั้นคือ ต้องการที่จะแบ่งเบาภาระของมนุษย์ เช่น ช่วยลดแรงในการทำงาน ช่วยเหลือภาระหน้าที่การทำงานในชีวิตประจำวัน เช่น หุ่นทำความสะอาด หุ่นยนต์เสริฟ หรือแก้ปัญหาในเรื่องที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ สำหรับในงานอุตสาหกรรม การใช้แรงงานคนในบางงานนั้น มีอันตรายถ้าหากใช้คนทำงาน หรือ มีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่า จึงนำหุ่นยนต์มาใช้แทนคน และเนื่องจากการทำงานของคนในระยะเวลายาวนาน จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำลง ซึ่งหุ่นยนต์จะไม่เป็นเช่นนั้น สุดท้ายเมื่อมีการผลิตใช้หุ่นยนต์ในระยะเวลายาวนาน จะทำให้ราคาหุ่นยนต์ต่ำลง แต่ค่าแรงเพิ่มขึ้น ทำให้ในระยะเวลาหนึ่ง การใช้หุ่นยนต์จะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าใช้แรงงานคนได้

## Slide 28: รูปร่างของหุ่นยนต์
รูปร่างเลียนแบบมนุษย์ (Humanoid)
รูปร่างคล้ายมนุษย์ (Android)
Notes: สำหรับเป้าหมายในการสร้างและใช้งานหุ่นยนต์นั้นคือ ต้องการที่จะแบ่งเบาภาระของมนุษย์ เช่น ช่วยลดแรงในการทำงาน ช่วยเหลือภาระหน้าที่การทำงานในชีวิตประจำวัน เช่น หุ่นทำความสะอาด หุ่นยนต์เสริฟ หรือแก้ปัญหาในเรื่องที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ สำหรับในงานอุตสาหกรรม การใช้แรงงานคนในบางงานนั้น มีอันตรายถ้าหากใช้คนทำงาน หรือ มีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่า จึงนำหุ่นยนต์มาใช้แทนคน และเนื่องจากการทำงานของคนในระยะเวลายาวนาน จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำลง ซึ่งหุ่นยนต์จะไม่เป็นเช่นนั้น สุดท้ายเมื่อมีการผลิตใช้หุ่นยนต์ในระยะเวลายาวนาน จะทำให้ราคาหุ่นยนต์ต่ำลง แต่ค่าแรงเพิ่มขึ้น ทำให้ในระยะเวลาหนึ่ง การใช้หุ่นยนต์จะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าใช้แรงงานคนได้

## Slide 29: รูปร่างของหุ่นยนต์
รูปร่างคล้ายยานพาหนะ
คล้ายสิ่งมีชีวิตทั่วไป
กำหนดรูปร่างไม่ได้
Notes: สำหรับเป้าหมายในการสร้างและใช้งานหุ่นยนต์นั้นคือ ต้องการที่จะแบ่งเบาภาระของมนุษย์ เช่น ช่วยลดแรงในการทำงาน ช่วยเหลือภาระหน้าที่การทำงานในชีวิตประจำวัน เช่น หุ่นทำความสะอาด หุ่นยนต์เสริฟ หรือแก้ปัญหาในเรื่องที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ สำหรับในงานอุตสาหกรรม การใช้แรงงานคนในบางงานนั้น มีอันตรายถ้าหากใช้คนทำงาน หรือ มีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่า จึงนำหุ่นยนต์มาใช้แทนคน และเนื่องจากการทำงานของคนในระยะเวลายาวนาน จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำลง ซึ่งหุ่นยนต์จะไม่เป็นเช่นนั้น สุดท้ายเมื่อมีการผลิตใช้หุ่นยนต์ในระยะเวลายาวนาน จะทำให้ราคาหุ่นยนต์ต่ำลง แต่ค่าแรงเพิ่มขึ้น ทำให้ในระยะเวลาหนึ่ง การใช้หุ่นยนต์จะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าใช้แรงงานคนได้

## Slide 30: การควบคุม
ควบคุมแบบแมนนวล
ควบคุมกึ่งอัตโนมัติ
ควบคุมแบบอัตโนมัติ
Notes: ถ้าหากแยกลักษณะการควบคุมเป็นสามแบบคือ แมนนวล กึ่งอัตโนมัติ และอัตโนมัติ ก็คือ การควบคุมโดยใช้มนุษย์เข้ามาร่วมด้วยหรือไม่ สำหรับการควบคุมแบบแมนนวล ตัวอย่างที่เห็นในปัจจุบันก็คือ เครื่องช่วยผ่าตัดต่างๆ หรือ แขนขาเทียม ซึ่งเป็นการออกคำสั่งให้หุ่นขยับตามคำสั่งของเราทันที ส่วนการควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติ มีตัวอย่างที่เห็นคือ รถอัจฉริยะที่ขับได้ด้วยตัวเอง หรือ หุ่นยนต์ชนิด Co-Robot ซึ่งฝั่งของคนจะทำงานประสานกับหุ่นยนต์ ซึ่งรอรับคำสั่งคีย์เวิร์ดบางอย่างจากมนุษย์ เช่นการกดปุ่ม หรือการยื่นของให้ หุ่นยนต์ชนิดนี้ มีการเขียนโปรแกรมไว้บ้างอยู่แล้ว ส่วนสำหรับการควบคุมแบบอัตโนมัติก็คือ หุ่นยนต์ไม่จำเป็นต้องมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งระบบนี้ หุ่นยนต์มักจะมีความเร็วสูง หรือ ไม่ตอบสนองต่อมนุษย์ใดๆ

## Slide 31: เคลื่อนที่ได้หรือไม่ได้
เคลื่อนที่ได้
เคลื่อนที่ไม่ได้
Notes: และสุดท้าย อาจจะแยกลักษณะของหุ่นยนต์ โดยการแบ่งชนิดเคลื่อนที่ได้ กับเคลื่อนที่ไม่ได้ ความหมายคือ หุ่นยนต์ที่ฐานมีการเปลี่ยนที่ จัดเป็นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้ค่ะ เช่น หุ่นยนต์ยานพาหนะใดๆ หุ่นยนต์ชนิดนี้มีความยากในการควบคุมอยู่ที่ ตำแหน่งที่ฐานมีการเปลี่ยนตลอดเวลา ทำให้เราไม่สามารถรู้ตำแหน่งของตัวมันเอง จึงต้องมีระบบนำทาง Navigation ขึ้นมาค่ะ ซึ่งระบบนี้ จะมีตั้งแต่ติดตั้ง GPS เลเซอร์สแกน หรือกล้อง เพื่อใช้ทำระบบนำทาง ส่วนหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้นั้น ฐานจะติดอยู่กับพื้น ทำให้ต้องนำชิ้นงานเข้าไปทำงานในช่วงการทำงานของหุ่นยนต์ ซึ่งสามารถควบคุมได้ง่ายกว่า แต่ถ้าชิ้นงานเลยจากพื้นที่ทำงาน ก็จะทำงานไม่ได้ บางครั้ง หุ่นยนต์เหล่านี้ จึงอาจจะมีการติด Linear motor ไว้ที่ฐาน เพื่อขยายพื้นที่การทำงานของหุ่นยนต์นั้นๆ ค่ะ

## Slide 32: หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
Notes: เนื่องจากว่า ในวิชานี้ จะเน้นเฉพาะไปที่หุ่นยนต์อุตสาหกรรมจึงจะขอแนะนำหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในเบื้องต้นก่อนค่ะ

## Slide 33: หุ่นยนต์อุตสาหกรรม คือ
ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม (เป็นส่วนใหญ่)
เขียนโปรแกรมให้ตั้งทำงานได้อย่างอัตโนมัติ
มีความแม่นยำสูง
สามารถใช้งานได้ในระยะยาว
ปลอดภัยต่อการใช้งาน มีความผิดพลาดของระบบน้อย
ใช้ทดแทน หรือช่วยเหลือคนในการทำงานในโรงงาน
ตัวอย่าง: แขนหุ่นยนต์ รถAGV
Notes: หุ่นยนต์อุตสาหกรรมคืออะไร เป็นที่แน่นอนว่า เป็นหุ่นยนต์ที่ผลิตขึ้น เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก แต่ไม่ใช่ว่า จะใช้ได้แค่ในงานอุตสาหกรรมนะคะ หลายๆ ครั้ง สามารถนำไปปรับใช้กับงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมได้ค่ะ บางคนเอาไปทำวิจัย หรือเล่นหมากรุกก็มี ดังนั้น จึงต้องเขียนโปรแกรมให้ทำงานได้อัตโนมัติด้วย เนื่องจากว่า การประกอบ หรือการทำงานในโรงงาน จะต้องมีขั้นตอนที่ซับซ้อน ความแม่นยำของหุ่นยนต์ จึงจำเป็น รวมถึง ตัวหุ่นยนต์จะต้องทนทาน และใช้งานได้เป็นระยะเวลายาวนาน นั่นคือ สามารถใช้ได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยไม่หยุดพัก และระบบไม่เสียหายหรือพังขณะใช้งาน มีความปลอดภัยต่อการใช้งานในระดับหนึ่ง แต่บางครั้ง ตัวหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนั้นวิ่งด้วยความเร็วสูงมาก จึงเป็นอันตรายต่อคนทำงาน จึงต้องกั้นรั้ว หรือกระจกบ้าง หรือต้องมีระบบเซฟตี้ติดตั้งไว้ให้คนเอื้อมถึง หุ่นยนต์อุตสาหกรรมมีบทบาทในยุคปัจจุบันมากค่ะเพราะว่าจะลดค่าใช้จ่ายของงานในระยะยาว เนื่องจากค่าแรงที่สูงขึ้น แต่หุ่นยนต์กลับมีราคาต่ำลง จึงมีการใช้ทดแทนแรงงานคนเป็นจำนวนมาก หรือบางครั้ง หุ่นยนต์จะช่วยแรงงานคนทำงาน เพื่อให้ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น ตัวอย่างของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมก็คือ แขนหุ่นยนต์ กับรถ AGV ซึ่งในวิชานี้ เราจะโฟกัสไปที่ แขนหุ่นยนต์ เนื่องจากว่า ตัวแขนหุ่นยนต์ มีกลไกที่ไม่ซับซ้อน และเข้าใจทฤษฎีหุ่นยนต์ได้ง่าย

## Slide 34: แขนหุ่นยนต์
Robot Arm หรือ Manipulator
Serial กับ Parallel Robot
SCARA Robot, 6-Axis Robot, Cartesian robot
Notes: แขนหุ่นยนต์ ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Robot arm หรือ บางคนจะเรียกว่า Manipulator ซึ่งทั้งคู่ถือเป็นความหมายเดียวกัน แต่ Manipulator มีความหมายที่ค่อนข้างจะเก่า และกว้างกว่า นั่นก็คือ กลไกใดๆ ที่เป็นแขน แล้วขยับได้ ถือว่าเป็น Manipulator ทั้งนั้น สำหรับแขนหุ่นยนต์ จะแบ่งเป็น 2 แบบ ก็คือ Serial robot หรือแต่ละแกน จะต่อกันเป็นทอดๆค่ะ ส่วน Parallel robot นั้นเป็นแต่ละแกนจะประกอบกันจากฐาน แล้วให้ส่วนปลายมีส่วนร่วมกัน แล้วขยับตามตำแหน่งหรือมุมองศาต่างๆ ในวิชานี้ เราจะโฟกัสไปที่ Serial robot ค่ะ โดยตัวอย่างของแขนหุ่นยนต์ชนิด Serial robot ก็จะมี SCARA robot ที่เป็นหุ่นยนต์ชนิด 4 แกน 6 Axis robot เป็นหุ่นยนต์ชนิด 6 แกน Cartesian robot หรือ XY Table หุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ตาม แนว XYZ ค่ะ แต่แขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมไม่ได้มีเท่าที่แสดงให้เห็นในภาพนะคะ มีอีกหลายตัว เช่น หุ่นยนต์ 5 แกน หุ่นยนต์ 7 แกน เป็นต้นค่ะ

## Slide 35: ข้อมูลพื้นฐานของแขนหุ่นยนต์
Mechanical Interface (MIF)
Notes: แขนหุ่นยนต์จะมีการอ้างอิงทั้งหมดเป็นระบบ Coordinate system ก็คือ อ้างอิงเป็นแกน ตามกฎมือขวา วิธีการดูกฎมือขวา ก็คือ ยกมือขวาขึ้นมา ปลายนิ้วชี้หันไปทางใด ก็ให้อ้างอิงว่าเป็นแกน X และเมื่องอมือ หมุนไป จะเป็นแกน Y นิ้วโป้งที่ชี้ไปทางไหน ก็จะเป็นแกน Z ค่ะ โดยตัวหุ่นยนต์จะมี coordinate เฉพาะเจาะจง ที่ทุกคนต้องรู้ อย่างแรกก็คือ Base Coordinate หรือก็คือ ตำแหน่งจุดอ้างอิงหุ่นยนต์ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ฐานของหุ่นยนต์ ตำแหน่งนี้ ถ้าอ้างอิงกับตัวหุ่นยนต์ของมันเอง ก็คือ ตำแหน่ง (0,0,0) ค่ะ บางคนจะเข้าใจว่า Base coordinate กับ world coordinate คือตำแหน่งเดียวกัน ความจริงแล้วไม่ใช่ค่ะ ตำแหน่ง world coordinate นั้นคือตำแหน่งใดๆ ที่เราอ้างอิง จะเป็นที่ตัวหุ่นก็ได้ หรือจะเป็นที่ working station ก็ได้ ซึ่งจะโชว์ให้ดูในสไลด์ถัดไปค่ะ

## Slide 36: ข้อมูลพื้นฐานของแขนหุ่นยนต์
(100,50,-10)
(0,0,0)
Mechanical Interface (MIF)
Notes: จากภาพ จะเห็นได้ว่า Base Coordinate กับ World coordinate นั้นเป็นคนละตัวกันนะคะ ตัวอย่างเช่น บางครั้ง ที่ World coordinate คือตำแหน่ง (0,0,0) แต่ตำแหน่งหุ่นยนต์ที่เมื่อเทียบกับ world coordinate แล้ว อาจจะเป็น 100,50,-10 ก็ได้ เป็นต้น แต่เพราะว่าเป็นความยากลำบากในการคำนวณ และการอ้างอิง ดังนั้นส่วนใหญ่จึงอ้างอิงให้ Base coordinate เป็นตำแหน่งเดียวกับ World coordinate ค่ะ ต่อมา ตำแหน่งจุดปลายหุ่นยนต์ เรียกว่า Mechanical Interface ย่อว่า MIF และตำแหน่งจุดปลายหัวหยิบจับหรือก็คือ Tool เรียกว่า Tool Center point ย่อว่า TCP ค่ะ ตำแหน่งทั้งสองนี้ ไม่ใช่ตำแหน่งเดียวกันค่ะ

## Slide 37: ข้อมูลพื้นฐานของแขนหุ่นยนต์
Mechanical Interface (MIF)
Tool Center Point (TCP)
Tool coordinate
Notes: ซ้ายมือ คือภาพตำแหน่งปลายหุ่นยนต์ ที่เรียกว่า Mechanical Interface ค่ะ คือตำแหน่งของหุ่นยนต์ ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง Tool ใดๆ ซึ่งแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จะออกแบบตำแหน่งนี้ ให้มีน้อตสกรู ที่ให้ผู้ใช้งานออกแบบหัว Tool เพื่อใช้ในงานต่างๆ เช่นหยิบจับ เป็นต้น ส่วนทางขวามือนี้ เป็นแขนหุ่นยนต์ ที่ปลาย Mechanical interface ติดตั้ง Tool เสริมเข้าไป และแกน Axis ที่เห็นจึงเรียกว่า Tool Center Point ค่ะ ซึ่ง TCP จะมีแกนอ้างอิง เรียกว่า Tool Coordinate ถ้าหากว่า ที่ตำแหน่งปลายของแขนหุ่นยนต์ ไม่ได้ติดตั้งอะไร จะถืออ้างอิงว่า TCP กับ MIF คือจุดเดียวกันได้ค่ะ

## Slide 38: ข้อมูลพื้นฐานของแขนหุ่นยนต์
อ้างอิง Coordinate system ตามกฎมือขวา
Base Coordinate ตำแหน่งอ้างอิงของหุ่นยนต์ ถ้าเมื่อเทียบกับตัวหุ่นยนต์แล้ว ตำแหน่งนี้คือ (0,0,0)
World coordinate ตำแหน่งอ้างอิงของโลกในระบบนี้
Mechanical Interface ตำแหน่งจุดปลายของแขนหุ่นยนต์
Tool Center Point ตำแหน่งจุดปลายของ Tool แกนอ้างอิง เรียกว่า Tool Coordinate
Notes: สำหรับหน้านี้ คือสรุปการอธิบายข้อมูลพื้นฐานของแขนหุ่นยนต์ทั่วๆ ไปค่ะ ซึ่งในข้อมูลนี้ ก็ได้อธิบายเอาไว้ในหน้าก่อนๆ แล้ว สำหรับข้อมูลอื่นๆ ที่ระดับสูงกว่านี้ เช่น Work coordinate จะพูดถึงในลำดับถัดไปค่ะ

## Slide 39: คำศัพท์เกี่ยวกับแขนหุ่นยนต์
Base ฐาน หรือจุดตั้งต้นของแขนหุ่นยนต์
Joint ตำแหน่งข้อหมุน หรือ แกนหมุน
Link ความยาว ระยะระหว่าง แกนหนึ่งถึงอีกแกนหนึง
End of arm ตำแหน่งปลายสุดของหุ่นยนต์
Notes: ก่อนที่จะเข้าในเรื่องของ Coordinate System นั้น จะแนะนำให้ทราบถึงคำศัพท์บางตัวของแขนหุ่นยนต์ก่อนค่ะ Base ก็คือฐานที่ใช้ติดตั้งหุ่นยนต์ จัดเป็นจุดตั้งต้นของแขนหุ่นยนต์ มักจะตั้งตำแหน่งนี้เป็น (0,0,0) ต่อมาคือ Joint ก็คือข้อหมุนนั่นเอง จะเป็นตำแหน่งที่ทำให้แขนหุ่นยนต์ขยับได้ค่ะ ถ้าสมมุติว่า แขนหุ่นยนต์คือแขนของเรา ตำแหน่ง Joint ก็เปรียบได้กับ ไหล่ ศอก ข้อมือค่ะ โดยในตำแหน่งนี้ จะเป็นตำแหน่งที่เชื่อมต่อกับมอเตอร์เอาไว้ ต่อมา คำว่า Link นั่นก็คือ แท่งแขนยาวๆ แบบที่เห็นในภาพ โดยเชื่อมต่อระหว่างแกนถึงแกน หรือจะเป็นฐานถึงแกน หรือจะเป็นแกนถึงจุดปลายของแขนก็ได้ค่ะ ถ้าเปรียบกับแขนของเรา ก็คือกระดูกท่อนแขนทั้งสองอันนี้ ส่วนอีกคำหนึ่งก็คือ End of Arm เป็นตำแหน่งจุดปลายสุดของแขนหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่หุ่นยนต์จะนำไปใช้งานต่างๆ เพื่อการหยิบจับ หรือ ชี้เป้าหมายค่ะ

## Slide 40: Coordinate system ของหุ่นยนต์
Joint Coordinate
Cartesian Coordinate (World Coordinate)
Tool Coordinate
Work Coordinate
Notes: ในแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จะมีการกำหนด Coordinate System ไว้ทั้งหมด 4 แบบค่ะ แบบแรก Joint Coordinate ก็คือการหมุนองศาในแต่ละ Joint ของหุ่นยนต์ค่ะ โดย Coordinate ชนิดนี้ จะเข้าใจได้ว่า หุ่นยนต์แต่ละ Joint หมุนที่กี่องศา ซึ่งจะสามารถใช้ในการคำนวณว่า ตำแหน่งจุดปลายหุ่นยนต์นั้น อยู่ในตำแหน่งอะไรใน world coordinate system ค่ะ Joint Coordinate จัดเป็น coordinate พื้นฐานสำหรับหุ่นยนต์ และผู้ที่สร้างหุ่นยนต์ทุกคนค่ะ สำหรับการใช้งานจริงในอุตสาหกรรมนั้น บางครั้งก็มีใช้ เช่น ชิ้นงานต้องหมุน 180 องศา ก็จะให้หุ่นยนต์ เป็นต้น ต่อมา Cartesian coordinate หรือในหุ่นยนต์ตามตลาดจะเรียกว่า world coordinate จะเป็นตำแหน่งอ้างอิงโดยใช้ xyz เป็นเกณท์ค่ะ ส่วนใหญ่แนวแกน Z จะชี้ขึ้นเสมอ แต่ X กับ Y นั้น ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของหุ่นยนต์ค่ะ จึงต้องไปดู Manual กำกับด้วย ต่อมา Tool Coordinate คือตำแหน่งจุดที่หยิบจับของ ลักษณะจะเป็นเหมือน world coordinate เช่นกัน แต่อ้างอิงที่ปลาย tool ส่วน work coordinate เป็นตำแหน่งอ้างอิงในพื้นที่ทำงานค่ะ มีประโยชน์กรณีที่ พืนที่ทำงาน มี template ที่ล้อคไว้อยู่แล้ว ถ้าหากจะเปลี่ยนตำแหน่ง template ก็แค่เปลี่ยน work coordinate นั้นไป จะจะทำให้รู้ตำแหน่งภายใน template ได้ทันที

## Slide 41: คำศัพท์ของหุ่นยนต์
Notes: ก่อนที่จะเข้าในเรื่องของบทเรียน หรือทฤษฎี จะขอแนะนำคำศัพท์ที่มีในวิชาหุ่นยนต์กันก่อนค่ะ
เนื่องจากว่า วิชาหุ่นยนต์ มาจากต่างประเทศ จึงมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาก และภาษาไทยแปลไม่ค่อยได้ ถึงแปลได้ก็อาจจะรู้สึกแปร่งๆ และไม่ค่อยเข้าใจ เลยใช้คำทับศัพท์ไปเลยจะดีกว่า

## Slide 42: คำศัพท์
Robot - หุ่นยนต์
Robotics – การเรียนเรื่องเกี่ยวกับหุ่นยนต์
Industrial Robot – หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
Link – ระยะระหว่าง แกนหนึ่งถึงอีกแกนหนึ่ง
Joint – ตำแหน่งข้อหมุน หรือ แกนหมุน
Degree of Freedom (DOF) –
จำนวนข้อต่อที่เป็นไปได้ของจักรกล ในหุ่นยนต์
1 แกนหมุน (ที่ต่อกับมอเตอร์) คือ 1 DOF
Notes: คำแรก Robot คือ หุ่นยนต์ แต่บางคนจะได้ยินว่า Robotics ซึ่งจริงๆ แล้วแปลว่า การเรียนเรื่องเกี่ยวกับหุ่นยนต์ หมายถึง เทคนิค วิชาการใดๆ ที่มีหุ่นยนต์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ เมื่อเติม Industrialที่แปลว่าอุตสาหกรรม เข้าไปในคำว่า Robot ก็เลยกลายเป็น Industrial robot หุ่นยนต์อุตสาหกรรมค่ะ คำศัพท์ที่สำคัญ ที่สุดของวิชานี้ ก็คือ Link ซึ่งก็คือระยะระหว่างแกนหมุนหนึ่งกับอีกแกนหนึ่ง และ Joint คือข้อหมุนและแกนหมุนค่ะ และ Joint ที่ขยับได้ 1 แกนหมุน จะถูกเรียกว่า 1 Dof หรือ degree of freedom

## Slide 43: คำศัพท์
Serial Robot – หุ่นยนต์ที่ Links และ Joints ต่อกันแบบอนุกรม
Parallel Robot – หุ่นยนต์ที่ Links และ Joints ต่อกันแบบขนาน
Notes: เมื่อมี Link และ Joint แล้ว หุ่นยนต์จะสามารถประกอบกันได้ ซึ่งจะแบ่งเป็น Serial Robot กับ Parallel Robot หุ่น Serial Robot คือ ลักษณะของหุ่นยนต์ ที่ Links ต่อกันเป็นทอดๆ ต่อเนื่องกัน คล้ายแขนของมนุษย์ค่ะ สำหรับ Parallel Robot นั้น ข้อ Links จะต่อกันแล้วค่อยเชื่อมกันที่ด้านบน ถ้าจะให้เปรียบเทียบกับร่างกายมนุษย์ ก็คือ ขาของเรา ตอนที่ยืนสองข้างพร้อมๆ กันค่ะ ซึ่งเมื่อขาฝั่งหนึ่งขยับ จะทำให้ตำแหน่งด้านบนขยับตามไปด้วย

## Slide 44: คำศัพท์
Robot Arm – แขนหุ่นยนต์
Manipulator – เครื่องจักรกลที่มีการขยับแบบ Multiple Joints
Delta Robot – Parallel Robot ชนิด 3 DOF
Notes: ซึ่งในหุ่นยนต์อุตสาหกรรมก็จะมี Robot Arm คือแขนหุ่นยนต์ บางครั้งจะถูกเรียกว่า Manipulator ซึ่งถูกเหมารวมว่าเป็น Robot Arm ซึ่ง Robot Arm จะมีหุ่นยนต์หลากหลายชนิด หนึ่งในนั้นเรียกว่า Delta Robot เป็นหุ่นยนต์ parallel ที่มี 3DOF มีลักษณะเหมือนแขนงกิ่งไม้มาบรรจบกันตรงกลางด้านล่าง หุ่นยนต์ชนิดนี้ ถึงจะมีพื้นที่การทำงานที่ไม่กว้างมาก แต่จัดเป็นหุ่นยนต์ที่เร็วมาก

## Slide 45: คำศัพท์
SCARA Robot – หุ่นยนต์ 4 แกน เน้นด้านการหยิบจับโดยเฉพาะ
6 Axis Robot – หุ่นยนต์ 6 แกน เน้นการทำงานคล้ายคลึงแขนมนุษย์
Notes: SCARA Robot เป็นหุ่นยนต์ชนิด 4 แกน นิยมและเน้นการหยิบจับสิ่งของในแนวราบ
6 Axis Robot เป็นหุ่นยนต์ชนิด 6 แกน ทำให้เคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงกับแขนมนุษย์ ดังนั้น จึงสามารถทำได้เกือบทุกอย่าง ที่แขนมนุษย์ทำได้ ดังนั้น จึงมักนำไปใช้ในงานที่ต้องใช้มุมองศาที่แปลกออกไป เช่น ทากาว บัดกรี บางงานหุ่นยนต์ 6 แกนถูกนำมาใช้ เนื่องจากมีรูปร่างที่เพรียวลมมากว่า เหมาะกับการวิ่งหรือหลบหลีกสิ่งกีดขวาง

## Slide 46: คำศัพท์
Cartesian robot, XY-table – หุ่นยนต์ที่ใช้ Linear Motor ควบคุมในแนว XY
Co-operate robot, Co-robot – หุ่นยนต์ที่ใช้งานร่วมกับคน
Notes: ยังมีหุ่นยนต์อีกชนิดหนึ่ง ที่มีมีรูปร่างที่เกิดจาก Linear motor ต่อกันแล้ววิ่งในแนว 3 แกน xyz นั่นก็คือ Cartesian robot บางครั้งจะถูกเรียกว่า XY table ค่ะ ต่อมา หุ่นยนต์ได้ถูกพัฒนา เพื่อใช้งานร่วมกับคนมากขึ้น จึงมีการสร้างหุ่นยนต์ชนิดใหม่ ที่ชื่อว่า co-operate robot หรือเรียกสั้นๆ ว่า co-robot เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถใช้งานร่วมกับมนุษย์ได้ เนื่องจากมีระบบ safety ที่แตกต่างไปจากหุ่นอุตสาหกรรมปกติ นั่นคือ การควบคุมด้วย ISO standard จะไม่เหมือนกันค่ะ

## Slide 47: คำศัพท์
Automatic guiding vehicle (AGV) – รถขนส่ง เคลื่อนที่อัตโนมัติ
Gripper – มือจับ
Conveyor – สายพานลำเลียง
Notes: หุ่นยนต์อีกชนิดหนึ่งที่ใช้ในอุตสาหกรรม มานานแล้ว ก็คือ รถ AGV ชื่อเต็มคือ automatic guiding vehicle ใช้ในการขนส่ง การนำทาง มีสองแบบคือ แบบใช้เส้น และไม่ใช้เส้นค่ะ ในการทำงานกับRobot โดยปกติ robot มักจะไม่สามารถทำงานได้อย่างเดี่ยวๆ เนื่องจากโครงสร้างของมันถูกออกแบบให้ปรับใช้งานกับสิ่งอื่นๆ ได้ โดยเฉพาะ ส่วนปลายแขน จะมี Gripper คนไทยเรียกมือจับ ที่ออกแบบมาเพื่องานต่างๆ โดยเฉพาะ ใช้หยิบจับบ้าง ใช้ดูดขึ้นมาบ้าง บางครั้งมีดีไซน์ที่คล้ายนิ้วมือคน บางครั้งก็แค่ตัวหนีบธรรมดาค่ะ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคนออกแบบและหน้าที่ของหุ่นยนต์นั้น สำหรับอีกอุปกรณ์หนึ่ง ที่มักจะใช้กับหุ่นยนต์ ก็คือ Conveyor แปลไทยคือ สายพานลำเลียง ทำหน้าที่เพื่อฟีดชินงานให้กับหุ่นยนต์

## Slide 48: คำศัพท์
Precision – ค่าความแม่นยำของหุ่นยนต์ เมื่อถึงเป้าหมาย
  หุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วไป – 0.001 - 0.002 mm
  Co-Robot – 0.05 mm
Payload – ค่าความสามารถในการรับน้ำหนักของหุ่นยนต์
Reach – ระยะที่ปลายแขนวิ่งไปถึง
Maximum Speed – ความเร็วของแขนหุ่นยนต์ แต่ละ Joint
Standard cycle time – ความเร็วสูงสุดเป็นวินาทีต่อรอบ เมื่อหุ่นยนต์วิ่งด้วยระยะแนวราบ 300 มม. แนวตั้ง 25 มม.
Notes: เกี่ยวกับการเลือกใช้หุ่นยนต์นั้น จะต้องรู้จักและเลือกสเปคตามที่เราต้องการ อย่างแรกที่เราจะต้องดูก็คือ Precision คือค่าความแม่นยำของหุ่นยนต์เมื่อถึงปลายทาง นั่นคือ เมื่อหุ่นยนต์วิ่งไปถึงเป้าหมายแล้วหยุด หุ่นยนต์จะต้องห่างจากจุดที่จะวิ่งไป ไม่เกินค่า precision ที่กำหนด ในหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วๆ ไป ค่า precision จะอยู่ที่ 0.001-0.002 mm แต่หุ่นยนต์ชนิด co-robot จะอยู่ที่ 0.05 mm ต่อมาก็คือ Payload คือน้ำหนักที่หุ่นยนต์สามารถแบกได้ค่ะ จะมี 2 กิโล 5 กิโล หรือมากกว่านั้นตามข้อมูลที่เขียนไว้ Reach คือระยะเอื้อมสูงสุดที่ตำแหน่งปลายแขนสามารถวิ่งไปถึง ต่อมา Maximum speed ซึ่งคือความเร็วในแต่ละ joint หน่วยจะเป็น องศาต่อวินาที สำหรับกรณี Joint ที่เป็นลักษณะวิ่งขึ้นลงนั้น ความเร็วจะเป็น เมตรต่อวินาที ค่ะ สุดท้าย ความเร็วรวมของหุ่นยนต์ จะคิดคำนวณเป็น Cycle time ซึ่งจะถูกกำหนดด้วยการทำ Standard Cycle time ก็คือเวลาเฉลี่ยเมื่อหุ่นยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด ในแนวราบ 300 มม และยกสูง 25 มม ครบหนึ่งรอบ