## Slide 1: การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 2: System integration
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 3: Automation
ในการใช้งานหุ่นยนต์ จะต้องมีความรู้ไม่จำกัดเพียงแค่ตัวของหุ่นยนต์เท่านั้น จำเป็นจะต้องมีความรู้ในศาสตร์แขนงอื่นๆ ด้วย เช่น ไฟฟ้า กลศาสตร์ คอมพิวเตอร์ PLC เป็นต้น
ความรู้ส่วนนี้ จะถูกเรียกรวมๆว่า Automation ซึ่งก็คือวิชาทีว่าด้วยระบบกลไกอัตโนมัติ

## Slide 4: System Integration (SI)
ในส่วนของ Automation นี้ วิศวกรที่ออกแบบและเข้าใจโครงสร้างของระบบองค์รวมจะต้องออกแบบโครงสร้างโดยคร่าวๆ ก่อนที่จะสร้างระบบจริง
วิศวกรจะมีชื่อตำแหน่ง หรืองานที่ทำคือ System integration

## Slide 5: หน้าที่ของ System integration
วิเคราะห์โจทย์อุตสาหกรรม และออกแบบคอนเซ็ปท์ของเครื่องจักรอย่างคร่าวๆ
เรียงลำดับการทำงานของระบบ automation โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก process ปกติของงานที่ใช้คนทำ
ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในการออกแบบ และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้หลักการทางกล ทางไฟฟ้า หรือเซ็นเซอร์
ตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นของระบบ automation เสมือนเป็น QA

## Slide 6: ตัวอย่างการออกแบบ concept design

## Slide 7: ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาการออกแบบ

## Slide 8: ความรู้ที่จำเป็นของ System Integration
กลศาสตร์ (Mechanical)
เซ็นเซอร์ (Sensing)
คอมพิวเตอร์ (Computer)
อื่นๆ เช่น Safety, Process control, Electrical/Electronics

## Slide 9: การเลือกใช้หุ่นยนต์ และการออกแบบแขนจับ
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 10: การเลือกใช้หุ่นยนต์
การใช้สอย
  หยิบจับในแนวราบหรือไม่
  มีตำแหน่งที่เป็นจุดอับ ทำให้ไม่สามารถวิ่งได้หรือไม่
ความเร็ว
  มี Cycle time เท่าไหร่
  ทำงานบนสายพานหรือไม่
การใช้งานร่วมกับมนุษย์
ระยะพื้นที่ทำงาน
ความแม่นยำ
  Precision
  back latch
น้ำหนักของชิ้นงานและ Gripper

## Slide 11: หลักการเลือกใช้หุ่นยนต์
ถ้าหุ่นยนต์วิ่งในแนวราบ ให้เลือกใช้หุ่นยนต์ 4 แกนให้มากที่สุด
  วิ่งได้เร็ว
  ราคาถูกที่สุด
  ย้ายได้ง่าย
ยกเว้น
  วัตถุต้องถูกหยิบวางในหลายมิติ (อาจจะเลือกใช้หุ่นยนต์ 6 แกนแทน)
  หยิบวางวัตถุด้วยความเร็วสูง (อาจจะต้องเลือกหุ่นยนต์ delta)
  วัตถุมีความแม่นยำสูงมากและไม่มีการเปลี่ยนพื้นที่บ่อยๆ (อาจจะเลือกใช้ x-y table)
  ใช้งานร่วมกับคน (ควรใช้ co-robot)

## Slide 12: หลักการเลือกใช้หุ่นยนต์
พื้นที่ทำงาน พยายามใช้หุ่นยนต์ตัวที่เล็กที่สุด แต่ครอบคลุมพื้นที่ทำงานให้มากที่สุด เพราะราคาของหุ่นยนต์ตัวใหญ่มักจะมีราคาที่สูงกว่า
ถ้าต้องการความแม่นยำของหุ่นยนต์ที่สูง ให้ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วไป จะมีความแม่นยำสูงกว่า co-robot ซึ่งควรจะออกแบบระบบให้แยกหุ่นยนต์ออกจากมนุษย์ด้วย
ให้คำนวณ payload โดยที่คำนวณจากน้ำหนักของ Gripper + ชิ้นงานขณะที่หยิบ

## Slide 13: Gripper
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ซื้อจากบริษัท จะไม่มีส่วนปลายที่ใช้หยิบจับวัตถุ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถออกแบบหรือประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ตามงานที่ต้องการ
ส่วนที่ใช้หยิบจับวัตถุ มักจะเรียกว่า Gripper หรือ Tool

## Slide 14: ลักษณะของ Gripper
หยิบจับวัตถุ
  ชนิด Vaccumn
  ชนิดหนีบคลาย
  คล้ายมือ
ถือ hold ตลอดเวลา
  ถือกล้อง
  ตัวบัดกรีงาน
  ตัวสกรู

## Slide 15: Gripper ชนิด Vaccumn
ใช้ลมในการดูด
เป็นแบบพื้นฐาน มักจะใช้ในการหยิบแผ่นงาน หรืองานชิ้นเดี่ยว
ค่อนข้างปลอดภัยต่อชิ้นงาน แต่อาจจะหยิบชิ้นงานลำบาก เช่นวัตถุพื้นผิวไม่เรียบ
เช่น หยิบ PCB, ขนมปัง, ผลไม้

## Slide 16: Gripper ชนิดหนีบ
ใช้ลม หรือระบบไฟฟ้า เพื่อบีบหรือคลายหัวจับ
สามารถหยิบงานที่ assembly อยู่ได้
เนื่องจากมีการบีบ ชิ้นงานอาจจะมีรอย scratch
หัวมีขนาดใหญ่ อาจจะมีน้ำหนักมากเกินไป

## Slide 17: Gripper ชนิดคล้ายมือ
เป็นชนิดที่พัฒนามาจาก Gripper แบบหนีบ จึงทำงานได้คล้ายกับ Gripper แบบหนีบ
มักจะมีข้อต่อที่เพิ่มขึ้น ทำให้ควบคุมได้ยากขึ้น
มีเซ็นเซอร์เพิ่มเติมขึ้นมา ทำให้ระวังเรื่องชิ้นงาน scratch ได้
ราคาสูง

## Slide 18: Gripper ชนิดถือ Hold ตลอดเวลา

## Slide 19: ตัวอย่าง gripper อื่นๆ

## Slide 20: การวิเคราะห์ และการออกแบบโครงสร้างของระบบ เพื่อใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 21: การเก็บข้อมูลโจทย์ทางอุตสาหกรรม
ความต้องการของผู้ประกอบการ
  นำ automation ไปใช้เพื่ออะไร เช่น วัด ประกอบ ทดสอบงาน
ความเร็วการทำงาน
  ต้องการชิ้นงานให้เสร็จ กี่วินาทีต่อหนึ่งชิ้นงาน หรือ ระบบเริ่มต้น วิ่งด้วยความเร็วกี่ชิ้นงานต่อวินาที
ความแม่นยำ
  ต้องหยิบวางชิ้นงานที่ที่พื้นที่ gap กี่มิลลิเมตร หรือวัด
ค่า Yield rate
  ความเป็นไปได้ที่งานจะเสียหาย ต้องไม่เกินกี่ %

## Slide 22: การวิเคราะห์แก้ปัญหา
เทคโนโลยีปัจจุบันทำได้หรือไม่
อุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่จะใช้อย่างคร่าวๆ
พื้นที่ที่หุ่นยนต์สามารถทำงานได้
จุดคุ้มทุน

## Slide 23: ตัวอย่างการออกแบบระบบ
ตัวอย่างโจทย์: มีขวดน้ำอยู่บนสายพาน ต้องการหยิบขวดพิมพ์วันหมดอายุที่ข้างขวดด้วยเครื่องปริ้นท์เลเซอร์แล้ววางขวดไปไว้อีกสายพานหนึ่ง
ข้อมูลที่ต้องการ
  ลักษณะของขวดน้ำ เป็นแก้วหรือพลาสติก น้ำหนักเท่าไร
  ขวดน้ำกลมหรือแบน เป็นเหลี่ยมหรือไม่
  ลักษณะของขวดน้ำในไลน์ มีหลายแบบหรือไม่
  ขวดน้ำวางเรียงอย่างไร วางติดกันหรือไม่
  สายพานที่ส่งขวดเข้านั้น วิ่งตลอดเวลา หรือหยุดเมื่อถึงตำแหน่ง
  สายพานที่วางขวดออกนั้น วิ่งตลอดเวลา หรือหยุดเมื่อให้สัญญาณ
  ความเร็วการรับส่งขวด กี่ขวดต่อนาที
  ความเร็วการปริ้นท์ขวด 1 ครั้ง

## Slide 24: ตัวอย่างการออกแบบระบบ
เทคโนโลยีปัจจุบันทำได้หรือไม่
  คิดว่าได้ ถ้าขวดไม่มีหลายแบบในไลน์เดียวกัน
อุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ใช้อย่างคร่าวๆ
  หุ่นยนต์ SCARA ที่ใช้ gripper จับที่หัวขวด
  เครื่องเลเซอร์ปริ้นท์
  กล้องถ่ายภาพจากด้านบน กรณีที่ขวดวิ่งบนสายพานตลอดเวลา
  Stopper กรณีที่สามารถหยุดขวดได้
  Encoder ถ้าต้องการทราบความเร็วของสายพาน
  Gripper ที่ใช้หยิบขวดจากด้านบน

## Slide 25: ตัวอย่างการออกแบบระบบ
พื้นที่ทำงานของระบบ
  พื้นที่ที่พื้นมีตำแหน่งวางหุ่นยนต์หรือไม่
  พื้นที่ที่ใช้ทำงานกว้างมากหรือไม่
  ใช้ในการเลือกหุ่นยนต์ และวางเลย์เอ้าท์
จุดคุ้มทุน
  แทนคนได้กี่คน 1 วันมีกี่กะ และทำงานกี่วันต่อสัปดาห์
  เครื่องหนึ่งรวมอุปกรณ์อย่างคร่าวๆ ราคาเท่าใด
  รวมค่าซ่อมบำรุงและค่าไฟ

## Slide 26: ตัวอย่างการคิดโครงงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 27: ตัวอย่าง
นำหัวข้อหนึ่ง ที่ใช้ในงานแสดงนิทรรศการหุ่นยนต์ที่ญี่ปุ่น
โจทย์ – ต้องการสร้างงานแสดง ที่สื่อถึงงานอุตสาหกรรม และใช้กล้อง 2D, 3D Vision ประกอบงานแสดง
ความต้องการเพิ่มเติม
  เนื่องจากเป็นงานแสดง วัตถุที่มีการลำเลียงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งควรมีการวนลูบกลับไปที่จุดเริ่มต้น
  ระบบไม่ควรหยุดทำงาน ควรวิ่งตลอดเวลา
  วัตถุชิ้นงาน ควรมีหลายชนิด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ 3D, 2D Vision
  สื่อถึงเทคโนโลยีที่ทำได้ในปัจจุบัน

## Slide 28: ลักษณะของ 2D Vision
สามารถตรวจสอบตำแหน่งของวัตถุได้ ในรูปแบบ 2 มิติ
สามารถแปลงตำแหน่งของวัตถุบนภาพเป็น world coordinate ของหุ่นยนต์
สามารถแยกได้ว่า ชิ้นงานมีลักษณะอย่างไร เช่น
  สี
  รูปร่าง
  ขนาด
วัตถุที่ตรวจสอบได้ จะส่งข้อมูลให้หุ่นยนต์หยิบได้
หุ่นยนต์สามารถใช้กับ SCARA, หรือ 6-Axis ได้

## Slide 29: ลักษณะของ 3D Vision
สามารถตรวจสอบตำแหน่งของวัตถุได้ ในรูปแบบ 3 มิติ
สามารถแปลงตำแหน่งของวัตถุเป็น world coordinate ของหุ่นยนต์
สามารถแยกได้ว่า ชิ้นงานมีลักษณะอย่างไร เช่น
  รูปร่าง
  ขนาด
วัตถุจะต้องบรรจุในกล่อง
วัตถุที่ตรวจสอบได้ จะส่งข้อมูลให้หุ่นยนต์หยิบได้
หุ่นยนต์ต้องใช้แบบ 6-Axis เท่านั้น

## Slide 30: การวิเคราะห์โจทย์
เนื่องจากมีการเลื่อนที่ของวัตถุชิ้นงาน สิ่งที่จำเป็นอาจจะเป็น
  สายพานลำเลียง (Conveyor)
  ที่วางชิ้นงาน
เนื่องจากชิ้นงานอยู่ในงานโชว์
  ชิ้นงานควรมีราคาถูก
  ไม่แตกหักง่าย
  น้ำหนักค่อนข้างเบา
  มีหลากหลายชนิด
  เป็นชิ้นงานที่ควรอยู่ในงานอุตสาหกรรม
ดังนั้น ชิ้นงานควรเป็นวัตถุเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ หรืออาหาร หรือ อิเล็คทรอนิคส์

## Slide 31: โครงงานรูปแบบแรก
ใช้หุ่นยนต์ 6 แกนกับ 3D Vision หยิบชิ้นงานจากกล่อง วางบนสายพาน จากนั้นให้กล้อง 2D ตรวจหาวัตถุบนสายพานส่งข้อมูลให้หุ่น SCARA หยิบชิ้นงานให้ปริ้นเตอร์พิมพ์ลาย จากนั้นวางลงในกล่องบรรจุภัณท์
ตัวอย่างชิ้นงาน ใช้ขวดพลาสติก

## Slide 32: ปัญหาที่พบ
สายพานวิ่งตลอดเวลา ทำให้ตำแหน่งวัตถุเลื่อนที่
สายพานวิ่งตลอดเวลา ทำให้หุ่นยนต์วางวัตถุแล้วล้ม หรือ หุ่นยนต์ไม่สามารถหยิบวัตถุได้ทัน
  ทั้งสองปัญหา สามารถแก้ได้ด้วยการใส่ encoder ไว้ที่สายพาน
วัตถุชิ้นงานไม่มีการวนลูป ทำให้ต้องหยุดเครื่องแล้วเติมชิ้นงานตลอดเวลา รวมถึงกล่องบรรจุภัณท์เมื่อเต็มแล้ว จำเป็นต้องให้คนหยิบกล่องมาเปลี่ยน

## Slide 33: ระบบการเชื่อมต่อหุ่นยนต์กับสายพาน
เป็นการเชื่อมโยงความเร็วของสายพานโดยใช้ encoder ที่ติดตั้งบนสายพาน
หุ่นยนต์จะสามารถทราบความเร็วของสายพานตลอดเวลา
เมื่อหุ่นยนต์วิ่งบนพื้นที่สายพาน จึงมีการเชื่อมต่อ speed ที่ทำให้ position เลื่อนที่ตามความเร็วของสายพานนั้น
เมื่อกล้องตรวจสอบพบตำแหน่งของชิ้นงาน หุ่นยนต์จะทราบตำแหน่งของชิ้นงานบนสายพานได้ด้วยหลักการข้างต้น

## Slide 34: โครงงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
อลิสา คูณาภินันท์
Notes: ในวิชาทฤษฎีหุ่นยนต์ จะมีการใช้คณิตศาสตร์อยู่มาก โดยเฉพาะการใช้คณิตศาสตร์ในรูปของเวคเตอร์กับเมตริกซ์ สิ่งเหล่านี้สำคัญและขาดไม่ได้ในวิชานี้ค่ะ ต่อไปนี้จะขออธิบายปูพื้นคณิตศาสตร์พื้นฐานและไปถึงเมตริกซ์ที่ใช้งานในวิชานี้ค่ะ

## Slide 35: โครงงานรูปแบบสำเร็จ
เปลี่ยนแปลงจากการวางวัตถุลงในกล่องบรรจุภัณท์ เป็นวางบนสายพาน (เพื่อสมมุติว่าส่งงานไปสายการผลิตอื่น)
แต่ให้ชิ้นงานวนกลับไปที่ 3D Vision station แทน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเรื่องชิ้นงานไม่วนลูป

## Slide 36: ปัญหาที่พบ
ชิ้นงานตกลงในกล่องของ 3D Vision ตลอดเวลา ซึ่งอาจจะทำให้ของที่อยู่ในกล่องเลื่อนที่ตลอดเวลา และหุ่นยนต์ไม่สามารถหยิบชิ้นงานได้ถูกต้อง
  ทำประตูกั้นชิ้นงาน แล้วให้หุ่นยนต์ส่งสัญญาณเปิดประตูเพื่อส่งสัญญาณให้ชิ้นงานตกลงในกล่อง
งานพิมพ์ที่เกิดขึ้น จะทำให้ชิ้นงานใช้ซ้ำไม่ได้
  มีสองวิธีแก้ คือ พิมพ์ซ้ำ หรือ จำลองว่ามีการพิมพ์เกิดขึ้น

## Slide 37: ปัญหาที่พบ
ชิ้นงานที่หยิบขึ้นมา บางครั้งเกิดหัวคว่ำขึ้น เนื่องจากการตรวจสอบจากกล้อง 3D ผิดพลาดแบบสลับหัวท้าย
  ใช้เซนเซอร์ก่อนวางชิ้นงาน เพื่อตรวจสอบว่ามีการวางผิดพลาดหรือไม่
ขวดล้มระหว่างที่วาง
  ทำที่กั้นประคองขวด

## Slide 38: ผลงานหลังการคิดโครงงาน